# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

Le but de ce TP de rechercher une panne sur une carte d’alimentation linéaire d’un boitier d’alimentation Sipass Entro.

Une fiche « Protocole de recherche d’un disfonctionnement » est fournie ainsi qu’une fiche « Rapport d’intervention ». Compléter cette dernière au fur et à mesure de l’avancement du travail.

SF83. Consulter les paramètres d’un équipement pour identifier son état de fonctionnement.

SF84. Mettre en œuvre les outils de test et diagnostics, appareils de mesure classiques ou spécialisés, pour identifier un défaut.

SF85. Interpréter les résultats de test et de mesure pour localiser le ou les constituants défectueux.

SF89. Établir des fiches d’intervention des opérations de maintenance sur une installation ou un équipement.

SF91. Réaliser les opérations de remplacement de ou des éléments défectueux.

SF94. Établir un rapport d’intervention.

SF95. Mettre à jour une base de données des défauts de l’installation ou de la famille d’équipements concernés.

# II. BUT DU TP

Après l’étude du schéma structurel (voir page 3) de la carte d’alimentation linéaire secourue du système Siass Entro, rechercher de manière logique et efficace la cause d’un disfonctionnement et remplacer les éléments défectueux sur deux cartes d’alimentation.

Consigner sur le rapport d’intervention toutes les opérations, mesures, conclusions faites.

Saisir dans une base de données les informations sur les disfonctionnements constatés.

# III. RAPPELS SUR L’ANANALYSE STRUCTURELLE

## III.1. CONNEXIONS

En fonctionnement normal l’alimentation des modules Sipass Entro (gestionnaires de portes DC1x et concentrateurs de segments  SR3x) est effectuée par le bloc alimentation, sujet de l’étude.

Celui-ci est relié au secteur 240 VAC.

La tension de 24 VAC 50 Hz disponible en sortie d’un transformateur est appliquée sur la carte par l’intermédiaire du connecteur J1.

En cas de disparition de la tension secteur (panne ou sabotage) une batterie d’accumulateurs au plomb à acide gélifié de 12 V prend le relais. Celle-ci est reliée au connecteur J3.

Cette batterie est rechargée en permanence. La structure autour de U1 permet d’en contrôler la charge.

Rappel : la tension de floating d’une batterie au plomb de 12 V est de 13,5 V (voir page 31 du manuel d’installation).

La tension ininterrompue est disponible en sortie sur le connecteur J2. Cette tension doit être de 13,5 V en présence de la tension secteur et entre 10 V et 13 V sur batterie.

## III.2. FONCTION VISUALISER

La diode électroluminescente rouge L1 indique que le fusible de sortie FU1 est défectueux.

La diode électroluminescente verte L2 indique que la tension du secteur est présente sur l’alimentation (fonctionnement normal).

La diode électroluminescente jaune L3 indique que la batterie est défectueuse. Un appui périodique sur le bouton poussoir BP1 permet d’effectuer le test de la batterie. Lors de l’appui si la diode électroluminescente  jaune L3 s’allume cela indique que la tension batterie est trop faible.

# IV. REMEDIER AU DISFONCTIONNEMENT CARTE 1

## IV.1. IDENTIFIER LE DEFAUT

A partir des documents fournis et des documentations techniques des composants effectuer la recherche du défaut sur la carte fournie de manière logique et réfléchie en utilisant, dans un premier temps, le "Protocole de recherche d’un dysfonctionnement" donné page 9.

Remarque : le "Protocole de recherche d’un dysfonctionnement" permet d’effectuer rapidement une opération de maintenance chez le client, il ne permet pas de mener une investigation complète de la carte.

Renseigner la fiche "Rapport d’intervention" donné pages 4 et 5 à partir de la fiche "Protocole de recherche d’un disfonctionnement"  donné page 9 puis par d’autres mesures que vous jugerez utilises d’effectuer.

Préciser pour chaque action la mesure ou le test effectué, la valeur attendue et celle mesurée.

Interpréter les résultats obtenus pour déterminer l’état des composants incriminés.

Entourer en vert sur le schéma structurel donné page 3 et sur le schéma d’implantation donné page 3 les composants en bon état et en rouge ceux susceptibles d’être la cause de la panne.

Déterminer le (ou les) composant(s) à changer.

Repérer en rouge le (ou les) composant(s) défectueux sur la photo de la page 3.

## IV.2. REMPLACEMENT DES COMPOSANTS DEFECTUEUX

Après validation par le professeur, remplacer le (ou les) composant(s) défectueux en indiquant les opérations effectuées dans le rapport d’intervention.

Remarque : pendant la phase d’apprentissage le composant ne sera peut-être pas changé, une autre carte peut servir pour les tests de validation de remise en conformité.

## IV.3. TESTS DE VALIDATION DE REMISE EN CONFORMITE

Effectuer les tests que vous jugerez nécessaires afin de valider le bon fonctionnement de la carte afin que celle-ci soit remise dans le stock d’échange standard.

Décrire les actions menées pour cela dans le rapport d’intervention.

## IV.4. MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEE DES DEFAUTS

La base de données est fournie (fichier Excel).

Ajouter une ligne en renseignant les différents points.

Le disfonctionnement que vous avez constaté est-il récurent ?

# V. REMEDIER AU DISFONCTIONNEMENT CARTE 2

Effectuer les mêmes opérations que pour la recherche du premier disfonctionnement.

Le renseignement de la fiche "Rapport d’intervention" sera fait sur les pages 7 et 8.

Le schéma structurel, le schéma d’implantation et la photo de la carte 2 sont donnés page 6.

# SCHEMA STRUCTUREL DE LA CARTE 1

# SCHEMA D’IMPLANTATION DE LA CARTE 1

# SCHEMA D’IMPLANTATION PHOTO DE LA CARTE 1

# SCHEMA STRUCTUREL DE LA CARTE 2

# SCHEMA D’IMPLANTATION DE LA CARTE 2

# SCHEMA D’IMPLANTATION PHOTO DE LA CARTE 2

# Text boxes

TP

E5

RESEAUX & INFRASTRUCTURES

RECHERCHE DE PANNE

###### ALIMENTATION SECOURUE

BTS

SN

opEC