Fiche professeur

Enseignements technologiques TRANSVERSAUX

Support : réseau de serrures biométriques

Centre d’intérêt : Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes

Code TP : Sbio_mod1

Connaissances visées : Modèles de comportement :

Identification des variables du modèle, simulation et comparaison des résultats obtenus au système réel ou à son cahier des charges

| DONNéES PéDAGOGIQUES |
| --- |
| Objectif | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |
| Objectif(s) associé(s) | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |
| Compétences | CO5.1. Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |
| Connaissances visées connexes | Typologie des solutions constructives de l’énergie (système monosource) |
| Prérequis | Les grandeurs électriques et mécaniques de base : tension, courant, force, couple, puissance, énergie… |

Intention pédagogique :

Ce TP porte sur le comportement du système « Réseau de serrures biométriques » . Il a pour but de mettre en évidence que la chaîne d’action du système ne fonctionne qu’en régime transitoire et qu’il en résulte que les formules simples ne sont pas applicables.

Conditions de réalisation :

Les phases de fonctionnement du moteur sont très brèves (<0,1s). On a filmé la chaîne cinématique à haute vitesse et une visualisation image par image permet de les observer avec précision. L’utilisation d’un modèle de connaissance multiphysiques permet de justifier les observations et de procéder à diverses investigations complémentaires.