## Slide 1
L’ANALYSE VIBRATOIRE
OUTIL DE LA MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE

## Slide 2
L’ANALYSE VIBRATOIRE
OUTIL DE LA MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
2. MAINTENANCE CONDITIONNELLE
4. LA MESURE DES VIBRATIONS
3. NOTIONS FONDAMENTALES
1. ORIGINE DES VIBRATIONS
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 3
A proximité d’une machine :
- On peut entendre le bruit et sentir les vibrations de la machine.
- Ces deux indicateurs peuvent fournir des indications sur un changement de comportement de la machine.
La quantification et la qualification des vibrations sont des moyens privilégiés pour la maintenance conditionnelle.
1. ORIGINE DES VIBRATIONS

## Slide 4
LES VIBRATIONS PROVIENNENT:
- DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- DU PROCESSUS
- DES MAUVAIS RÉGLAGES
- DES PHÉNOMÈNES D ’USURE
1. ORIGINE DES VIBRATIONS
Nécessite une action de maintenance

## Slide 5
L’USURE EST UN PHÉNOMÈNE PROGRESSIF PARFAITEMENT ADAPTÉ A LA SURVEILLANCE
LA DÉTECTION PRÉCOCE D ’UNE AUGMENTATION DU NIVEAU DE VIBRATIONS ET SON ANALYSE VONT PERMETTRE DE PRÉVOIR L ’INTERVENTION DE MAINTENANCE
1. ORIGINE DES VIBRATIONS

## Slide 6
DÉFINITION selon NF EN 13306 : octobre 2010
Maintenance préventive qui comprend une combinaison de surveillance en fonctionnement et/ou d’inspection et/ou d’essai, d’analyse et les actions de maintenance qui en découlent.
Note : la surveillance en fonctionnement et/ou l’inspection et/ou l’essai peuvent être programmés, sur demande ou continus.
2. MAINTENANCE CONDITIONNELLE

## Slide 7
LA MAINTENANCE PREVISIONNELLE
DÉFINITION selon NF EN 13306 : octobre 2010
Maintenance conditionnelle exécutée suite à une prévision obtenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien.
2. MAINTENANCE CONDITIONNELLE

## Slide 8
Seuil de panne
Niveau de vibrations
Temps
Seuil de maintenance
Niveau critique
Délai prévisionnel pour l’action de mainte-nance
Risque de
Casse
Diagnostic
Evolution
Estimation de l’évolution
2. MAINTENANCE CONDITIONNELLE
Principe de la maintenance prévisionnelle

## Slide 9
Une vibration est une variation avec le temps d’une grandeur caractéristique du mouvement ou de la position d’un système mécanique lorsque la grandeur est alternativement plus grande et plus petite qu’une certaine valeur moyenne ou de référence.
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 10
La vibration sinusoïdale
L’expression la plus simple est celle du mouvement purement sinusoïdal comme celui généré par un balourd simple.
Le signal représenté s’exprime par une fonction sinus
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 11
L’amplitude A du signal peut être représentée de différentes manières.
Trois sont utilisées en analyse vibratoire :
L’amplitude crête Ac
L’amplitude crête-à-crête Ac-c
L’amplitude efficace Aeff
Pour un signal sinusoïdal, on a :
L’amplitude renseigne sur l’importance du défaut surveillé
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 12
La fréquence F d’un phénomène est le nombre de répétitions (périodes)
de ce phénomène en une seconde.
La fréquence s’exprime en Hertz
Pour un signal sinusoïdal, on a :
Exemple : Pour un moteur tournant à 1500 tr/mn, la fréquence de rotation est égale à 1500/60=25 Hz
La fréquence renseigne sur l’origine du défaut surveillé
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 13
La période T d’un phénomène est l’intervalle de temps séparant deux passages successifs à une même position et dans le même sens.
La période s’exprime en secondes (s).
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 14
Les grandeurs utilisées
Comme tout mouvement, une vibration peut être étudiée selon trois grandeurs :
- Le Déplacement
- La Vitesse
- L’Accélération
Ces grandeurs physiques sont liées entre elles par des relations mathématiques.
Ces relations sont simples dans le cas de signaux purement sinusoïdaux.
Le choix de l’une ou de l’autre de ces grandeurs joue un rôle important dans la qualité du diagnostic.
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 15
Le Déplacement
Le Déplacement quantifie l’amplitude maximale du signal vibratoire.
Historiquement, c’est la grandeur qui fut utilisée en premier car cette mesure était la seule possible avec les moyens de l’époque.
Un signal vibratoire sinusoïdal généré
par un balourd simple s’exprimera par
la relation :
L’unité utilisée pour la mesure des déplacements est le µm, usuellement appelé micron
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 16
La Vitesse
- La Vitesse d’un mobile correspond à la variation de sa position par unité de temps. Mathématiquement, la vitesse s’exprime comme la dérivée du déplacement par rapport au temps :
Un signal vibratoire sinusoïdal généré par un balourd simple s’exprimera par la relation
L’unité utilisée pour la mesure de la vitesse est le mm/s
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 17
L’Accélération
- L’Accélération d’un mobile correspond à la variation de sa vitesse par unité de temps. Mathématiquement, l’accélération s’exprime comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps
Un signal vibratoire sinusoïdal généré par un balourd simple s’exprimera par la relation :
L’unité utilisée pour la mesure de l’accélération est le g ou le m/s²
Pour rappel, 1g = 9.80665 m/s²
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 18
Relations entre les grandeurs
- Dans le cas d’une vibration purement sinusoïdale, les valeurs mesurées en Déplacement, Vitesse et Accélération sont liées par des fonctions simples faisant intervenir la fréquence :
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 19
Acc.
Vit.
Dépl.
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 20
REPRÉSENTATION FRÉQUENTIELLE
temps
temps
Représentation temporelle
Fréquence
Fréquence
Représentation fréquentielle
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 21
les vibrations réelles sont complexes, constituées d’un grand nombre de composantes d’origines multiples et modulées par un grand nombre de paramètres
Cas d’un signal réel
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 22
La transformée de Fourier
La décomposition d’un signal vibratoire périodique complexe en ses différentes composantes sinusoïdales, représentées chacune par leur amplitude Ai et leur fréquence Fi est réalisée par une transformation temps
- fréquence appelée Transformée de Fourier.
Cette fonction mathématique réalise une transposition du signal de l’espace temporel vers l’espace fréquentiel. La représentation du signal obtenue est appelée un spectre en fréquences.
La Transformée de Fourier est implémentée dans les analyseurs de spectres modernes sous une forme appelée FFT (Fast Fourier Transform).
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 23
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 24
La connaissance de la cinématique de l’équipement doit conduire à l’association de chaque raie ou pic du relevé spectral à un composant de l’équipement.
Fréquence
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 25
TABLEAU DE RECONNAISSANCES DES ANOMALIES
Origine du défaut | Fréquence dominante | Direction de la vibration | Remarques
Déséquilibre (balourd) | 1 x f | Radiale | Défauts courants
Lignage | 2 x f | Radiale et axiale | 
Fixation | 1,2,3,4 x f |  | 
Excitation électrique | 1 ou 2 x fréquence du courant | Radiale et axiale | Disparaît à la coupure de l’alimentation Exemple: un défaut de coaxialité rotor stator peut engendrer des vibrations induites électriquement
Jeux paliers lisses | 1/3 ou 1/2xf | Essentiellement radiale | 
Engrenages | Z x f |  | Z : nombre de dents du pignon
Roulements | Hautes fréquences | Suivant type roulement | 20 à 60 kHz
Tourbillon d’huile | 0.42 à 0.48 f | Essentiellement radiale | Cas des paliers hydrodynamiques à grande vitesse
3. NOTIONS FONDAMENTALES

## Slide 32
LA CHAINE DE MESURE
Capteur
Elément de traitement du signal
Logiciel d ’exploitation
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 33
DISCONTINUE (OFF-LINE)
Des relevés de mesure sont réalisés périodiquement.
Dans ce cas, un seul appareil de mesure est utilisé pour une campagne donnée.
La mesure peut être:
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 34
CONTINUE
(ON-LINE)
les mesures sont réalisées en temps réel. Il faut alors autant de capteurs
et d’éléments de traitement du signal que d’équipements surveillés.
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 35
L ’ACCÉLÉROMÈTRE PIEZOÉLECTRIQUE
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 36
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 37
Les contrôleurs de roulements et de vibrations
surveillance de l'état mécanique des roulements
Mesure de l'amplitude globale des vibrations
Lecture directe pour mesures ponctuelles
Utilisables par des opérateurs mécaniciens non-spécialistes formation de base sur les vibrations
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 38
Les collecteurs contrôleurs de roulements
et vibrations
Assurent les fonctions précédentes
Mémorisation des données
Programmation d'une série de relevés successifs
Utilisables par des opérateurs mécaniciens ayant une formation sérieuse sur les vibrations
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 39
Les collecteurs - analyseurs
Fonctions d'analyses des signaux vibratoires facilitant l'élaboration de diagnostics sur l'état mécaniques des machines suivies.
Egalement, utilisables pour les équilibrages in situ des rotors de machines
Solide formation sur les vibrations des machines ainsi qu'une expérience de plusieurs années
4. LA MESURE DES VIBRATIONS

## Slide 40
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 41
Un arrêt a-t-il
un impact sur
la sécurité ou
la production ?
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
  Oui
Oui
Oui
Son coût est-il
acceptable ?
MAINTENANCE
CORRECTIVE
MAINTENANCE
SYSTÉMATIQUE
MAINTENANCE
CONDITIONNELLE
La technique de surveillance est-elle applicable?
Le coût est-il
Adapté ?
Étape 1
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 42
Étape 2
Mise en place d’un système de surveillance adapté (personnel, matériels, logiciels, organisation)
Les paramètres suivants sont à prendre en compte dans la définition du système de surveillance :
- Fonctions assignées au système : Maintenance et / ou sécurité
- Niveau d’analyse requis
- Type de surveillance : Continue ou périodique
En fonction de ces éléments, les choix en matériels, logiciels et formation pourront être réalisés.
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 43
Étape 3
Initialisation du suivi
- Sélection des composants et des défaillances potentielles
- Analyse cinématique des machines
- Nombre et emplacement des points de mesures
- Détermination des mesures à réaliser
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 44
LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
La mesure se fait au plus près du composant surveillé: A mieux que B
La mesure s’effectue sur un chemin de transmission directe de la vibration; pas d’amplification ni d’amortissement:
C mieux que D
Composant surveillé: roulement
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 45
MODE DE FIXATION DU CAPTEUR
Accéléromètre
Embase à coller
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 46
DEFINITION DES PARAMETRES DE MESURE
La mesure d’accélération met en évidence les composantes haute fréquence.
ex: défaut roulements
La mesure de vitesse met en évidence les composantes moyenne fréquence.
ex: défaut balourd, lignage
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 47
DEFINITION DES SEUILS
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE

## Slide 48
Mesures
Temps
DÉFINITION DES PÉRIODICITÉS DE COLLECTE
5. LA MISE EN PLACE D ’UNE ACTION
DE MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE
PAR SUIVI VIBRATOIRE