## Slide 1: La découverte des angles

## Slide 2: Introduction
  Le train arrière stabilise le véhicule en ligne droite
  Le train avant dirige le véhicule en virage

## Slide 3: sommaire

## Slide 4: Qu’est ce qu’un angle ?
Un cercle mesure 360°.
1° peut être divisé en 60’
Les angles des trains roulants sont très précis leurs valeurs sont également exprimées en minute ( ‘ ).
1° = 60’

## Slide 5: Qu’est ce qu’un angle ?
Il y a plusieurs façon d’écrire la valeur d’un angle:
Valeurs en degrés | Valeur en minutes
1° | 60’
0°15’ | 15’
1°20’ | 80’
0°20’ | 20’
1°60’ | 120’
2° | 120’

## Slide 6: Le déport au sol
Il correspond à la distance (d) qui sépare la projection de l’axe de pivotement du pivot (sur le plan horizontal) et le point de contact du pneumatique sur le sol.
d
F
Dès qu’un effort (F) vient s’appliquer sur la roue (obstacle / freinage), il se crée un effort sur les pièces mécaniques qui est égal à la force (F) multipliée par le déport (d). En résulte une fragilité et usure des trains roulants.
Pour réduire au minimum , voir rendre nul le déport (d), on va avoir recourt aux angles :
  D’inclinaison de pivot.
  De carrossage,

## Slide 7: Solution pour réduire Le déport au sol

## Slide 8: L’angle d’inclinaison de pivot
L’angle d’inclinaison de pivot est l’angle formé par l’axe de pivotement des roues (rotules supérieures A et rotules inférieures B) et la verticale au sol, le véhicule étant vu de face.
A
B

## Slide 9: LA fonction de l’angle de pivot
Réduit ou supprime le déport et favorise le rappel des roues en ligne droite
d d d = 0 d
déport positif déport négatif

## Slide 10: Quelles influences sur le comportement routier ?
INCLINAISON DE PIVOT | INSUFFISANTE | Manque de rappel de direction à faible vitesse
 | TROP IMPORTANTE | Dureté de la direction et rappel trop important
 | INEGALEMENT REPARTIE | Un tirage du véhicule du coté de l’angle le plus faible, un déport au freinage ainsi qu’une instabilité de la direction
A
B

## Slide 11: EXERCICE: angle de pivot
A
C
B
D
F
E
Sur ce demi-train avant, localisez les deux points qui permettent de calculer l’angle de pivot.
Réponse : A et C
Cliquez pour voir la réponse

## Slide 12: L’angle de carrossage
L’angle de carrossage est l’angle formé par le plan médian de la roue et la verticale au sol ou par l’axe de la fusée et l’horizontale, le véhicule étant vu de face. C’est l’inclinaison de la roue.
Ces deux tracés représentent tous les deux le même angle.

## Slide 13: L’angle de carrossage

## Slide 14: La fonction du carrossage
Réduire le déport donc une diminution des réactions au volant et une réduction de l’usure des pièces mécaniques
Absorber les divers obstacles sur la route.

## Slide 15: Quelles influences sur le comportement routier ?
LE CARROSSAGE | POSITIF | Usure des pneus sur l’extérieur de la bande de roulement Mauvaise tenue de route
 | NEGATIF | Usure des pneus sur l’intérieur de la bande de roulement meilleure tenue de route Instabilité au freinage
 | INEGALEMENT REPARTI | Un tirage du véhicule

## Slide 16: L’angle inclus
L’angle inclus est l’angle compris entre l’axe de pivot et l’axe de la fusée ; il représente la somme des angles de pivot et de carrossage + 90 °.
L’angle inclus peut être exprimé de 2 manières :
AI = Ca + Pi + 90° avec Ca mesurer par rapport à l’horizontale.
AI = Ca + Pi avec Ca mesurer par rapport à la verticale.

## Slide 17: L’angle inclus
Il est formé par construction du pivot. Il détermine donc la géométrie du pivot
Il permet de diagnostiquer quelle pièce est faussée
Nota : L’angle inclus doit être invariable d’une roue à l’autre d’un même essieu.
(Dans la pratique, une tolérance de + ou – 1° est admise).
ANGLE INCLUS | INEGALEMENT REPARTI A DROITE ET A GAUCHE | Pivot faussé Elément du ½ train faussé

## Slide 18: exercice
Réponses:
CARROSSAGE
PIVOT
ANGLE INCLUS
Cliquez pour voir les réponses

## Slide 19: La CHASSE
Le véhicule vu de coté, l’angle de chasse est formé par l’axe de pivotement du pivot et la verticale au sol.
La chasse est dite « positive » lorsque le point supérieur de l’axe de pivotement du pivot (B) est placé en arrière du point inférieur (A).
Notes: Valeur environ égale à 4° (varie d’un véhicule à l’autre).

## Slide 20: L’angle de chasse
+
-
La chasse est positive quand l’axe de pivotement de la roue est positionné vers l’avant de la verticale
La chasse est négative quand le sommet du pivot est incliné vers l’avant

## Slide 21: A QUOI SERT L’ANGLE DE CHASSE ?
Permet aux roues directrices d’avoir une trajectoire rectiligne et stable.
Permet le retour des roues en ligne droite, sans action sur le volant.
La résistance au sol associée à la poussée motrice crée un couple d’efforts qui tendent à s’aligner sur un même axe.
Notes: Remarque :
L'effet de retour en ligne droite décrit ci-dessus est obtenu surtout en accélération et freinage.
La chasse « seule » provoque un phénomène de soulèvement et d’abaissement du véhicule en virage qui est négligeable, compte tenu que :
- Le soulèvement est proportionnel à la montée (équilibre entre les deux roues du train).
- sa valeur reste faible.

## Slide 22: Quelles influences sur le comportement routier ?
LA CHASSE | TROP IMPORTANTE | Rend la direction dure et instable en virage Rappel des roues trop important
 | INSUFFISANTE | Provoque un mauvais rappel des roues Provoque un manque de stabilité de la direction
 | INEGALEMENT REPARTI | Provoque un tirage du coté où l’angle est le plus faible ainsi qu’une instabilité de la direction
Notes: Commentaires :
Un excès de chasse donne une direction dure et un rappel important de la direction => effets normaux amplifiés.
Une chasse trop faible voir négative facilite la prise de virages et rend difficile le retour en ligne droite => effets normaux réduits.
Un écart de chasse provoque une dérive du côté où l’angle est le plus faible => effets normaux réduits, même si les deux roues sont reliées par la direction.
L'écart de chasse entre deux roues d'un même essieux ne doit pas excéder 20 à 30 minutes

## Slide 23: Exercice
F
H
G
C
B
E
D
A
Sur ce demi-train avant, localisez les deux points qui permettent de calculer l’angle de chasse.
Réponse : A et E
Cliquez pour voir la réponse

## Slide 24: LE PARALLELISME
Dans le plan horizontal, il est formé par le plan de roue par rapport à l’axe longitudinal du véhicule.
Il peu être partiel (sur une roue) ou total (sur les deux roue)

## Slide 25: L’angle de parallélisme
Il peut être négatif ou positif.
On peut aussi dire qu’il a de l’ouverture ou du pincement.
PARALLELISME POSITIF OU PINCEMENT
PARALLELISME NEGATIF OU OUVERTURE

## Slide 26: A quoi sert le parallélisme ?
Obtenir la stabilité du véhicule en ligne droite et éviter une usure anormale des pneus.
Corriger les effets du carrossage et du déport.
Compenser l’effet de pousser ou de traction des roues motrices

## Slide 27: Quelles influences sur le comportement routier ?
LE PARALLELISME | TROP DE PINCEMENT | Provoque une usure importante à l’extérieur du pneu
 | TROP D’ OUVERTURE | Provoque une usure importante à l’intérieur du pneu
 | INEGALEMENT REPARTI | Tirage du véhicule Usure des pneus

## Slide 28: exercice
Quelle image indique un parallélisme positif ?
Réponse:
A
B
A
Cliquez pour voir la réponse

## Slide 29: L’épure de direction
Dans un virage, les roues intérieures doivent avoir un rayon de braquage supérieur aux roues extérieures, afin d'éviter le ripage des pneumatiques.
Réduction de l'usure des pneumatiques et amélioration de la tenue de route.

## Slide 30: L’épure de direction
Les longueur des pivots et des liaisons permettent de réaliser cette particularité.
Le prolongement des axes formés par les bras de levier des pivots doivent converger au centre de l'axe d'essieu arrière.

## Slide 31: L’angle de set-back
C’est le dé-alignement des roues d’un même essieu. Il résulte d’un défaut de demi train roulant ou d’un défaut de la structure.
C’est l’angle que fait la droite passant par le centre des roues d’un même essieu par rapport à la perpendiculaire à l’axe de symétrie.
Axe de symétrie du véhicule
Angle de Set Back

## Slide 32: L’angle d’offset
Dans le plan horizontal, il s'agit du décalage d'un essieu par rapport à l'autre.
Une valeur trop importante de cet angle, peut altérer la trajectoire du véhicule.
Axe de symétrie du véhicule

## Slide 33: L’angle de poussé
Dans le plan horizontal, il s'agit de l'angle formé par l'axe longitudinal du véhicule et l'axe formé :
d'une part par le point central de l'essieu arrière,
le point de convergence des axes des roues arrière (axes rouges) d'autre part.
Axe de symétrie du véhicule
Roues AR
Angle de POUSSE