TRAVAIL COLLABORATIF

# Objectif

A l’issue de cet exercice vous serez capable de :

Modéliser un ouvrage au niveau ND1

Exploiter la maquette en phase esquisse

Partager des taches avec 12-24 collaborateurs ou plus….

Le support proposé est un immeuble à usage de logement de type situé sur la commune de BOIS LE ROI au 17, rue de la Presche 77590 Bois-le-Roi.

Les données :

- Un tutoriel sur la création d’un fichier central

- Un tutoriel de modélisation par forme

- Un accès internet :

- pour localiser l’environnement de la parcelle 3191 cadastre.gouv.fr

- pour localiser l’environnement de la parcelle 3191 géoportail.fr

- pour visualiser et estimer l’environnement à partir de google map

Les demandes :

- Insérer un fond de plan cadastral, mise à l’échelle de l’image

- Créer les vues, les zones de définition, les élévations et les niveaux

- Créer un fichier central et les droits de collaboration

- Créer un fichier local, réaliser des limites parcellaires cotées et des esquisses d’ouvrage

Récupérer un plan de cadastre

- www.cadastre.gouv.fr

- Saisir l’adresse : 17 rue de la Presche

- Cliquer le lien « gratuit »

- Centrer la parcelle dans le cadre

- Onglet Outils avancés

- Mesurer la surface en vérifiant les 1100 m2

- Enregistrer l’image du plan de cadastre

Clic droit → Enregistrer sous tous les fichiers → Choisir un emplacement Disque Dur ou Réseau

Un dossier Commune   BOIS LE ROI (77) - Cadastre_fichiers se crée.

Ouvrir un fichier Revit

Se mettre dans la vue plan de masse

IMPORTER UNE IMAGE DU PLAN CADASTRAL

Onglet Insérer → Importer → Image

Sélectionner le dossier : Commune   BOIS LE ROI (77) - Cadastre_fichiers

Sélectionner le fichier : wms_002

Cliquer Ouvrir

MISE A L’ECHELLE

Utiliser la commande mesurer pour connaitre la longueur de la façade de la parcelle

Cliquer sur l’image l’Onglet Modifier Image Raster s’active → Echelle

- Sélectionner la valeur numérique longueur réelle (25.55 m) / taille de l’image

- Sélectionner graphique cliquer le 1er point de parcelle puis le 2eme saisir 25.55 au clavier

PLACER LA PARCELLE AU CENTRE DE LA VUE

Placer le curseur au centre de la parcelle

Afficher le curseur Déplacement : Clic gauche + maintenir enfoncé

Déplacer le curseur au centre de la vue +  relâcher le bouton gauche

CREER UNE ZONE DE DEFINITION

Dans la vue plan de masse

Onglet Vue → Zone de définition → Créer → Donner un nom

Placer la zone de définition

Cadrer le plan cadastral

Dans les propriétés des vues en plan et des élévations

Appliquer la zone de définition : cadastre

ATTENTION : Les élévations ne seront pas visibles si le cadrage de la vue n’est pas dans la zone de définition. (le trait bleu doit être dans la zone de définition)

PARAMETRER LES ELEVATIONS

Régler  chacune des quatre élévations à l’étendu de la zone concernée en faisant glisser les pointillés

Renommer dans les propriétés si nécessaire

Déplacer les vues d’élévation à la taille de l’image en cliquant sur le cercle

INSERER UNE FLECHE NORD

Insérer une flèche de nord

Onglet Annoter → Symbole + Charger la famille

Dossier Annotation

Dossier Flèche du nord

Sélectionner une flèche de nord

Ouvrir

Si nécessaire, orienter le plan de cadastre + la flèche de nord :

Sélectionner le plan de cadastre + la flèche de nord

Rotation des 2 objets avec une référence

Orienter la référence sur un axe orthogonal

Verrouiller le plan et le nord

CREER DES NIVEAUX

Dans arborescence du projet sélectionner une élévation

Saisir la valeur des niveaux

CREATION DU FICHIER CENTRAL PAR LE CHEF DE PROJET

- CREER DES SOUS PROJETS

Cliquer sur l'onglet Collaborer le groupe de fonctions Gérer la collaboration (Sous-projets).

Créer autant de sous projet que de collaborateurs

Le chef de projet est actuellement le propriétaire → Enregistrer

Ré ouvrir le projet → Collaborer → Sous-projet → Modifiables : Non  → Enregistrer

APPROPRIATION DU FICHIER PAR LE COLLABORATEUR

Depuis Revit : ouvrir le fichier central en créant un fichier local

Dans l’onglet Collaborer → Sous-Projets

Sur la ligne du sous projet qui vous est affecté :

Modifiable : OUI

Le collaborateur propriétaire du sous projet le rend modifiable → valider → rendre actif

Synchroniser avec le fichier central

Synchroniser et modifier les paramètres

TRAVAIL INDIVIDUEL SUR LE FICHIER LOCAL

- CREER UNE VUE DE SOUS PROJET

Dans l’arborescence du projet

Plan masse clic droit

Dupliquer la vue

Dupliquer avec détails

Renommer la copie de plan de masse  « Sous projets masqués – nom du collaborateur »

Dans l’onglet Vue → taper VV → Onglet sous projet → paramètre de visibilité → masquer les sous projets des autres collaborateurs

- TRACER LES LIMITES PARCELLAIRES

Les limites de propriétés permettent d’identifier les propriétés de celle-ci (Numéro, nom du propriétaire, surface)

Dans l’onglet Volume et Site → Modifier le site → Limites de propriétés

Créer par esquisse

Esquissez le contour de la parcelle…

Onglet contextuel + Finir la limite de propriété

- ETIQUETER LES PARCELLES

Par défaut l’étiquette de la parcelle n’existe pas. Dans l’onglet annoter → tout étiqueter

Insérer une étiquette de propriété (famille d’annotation):

Glisser le fichier : « Etiquette de propriété - Nom + Surface - 4mm.rfa » dans le fichier (bureau Revit)

Onglet Annoter + Tout étiqueter

Sélectionner Etiquette de propriété + OK

Cliquer sur l’étiquette au centre de la parcelle

Cliquer sur le libellé : ?

Saisir le numéro de parcelle + le nom du propriétaire + Entrée

- DEFINIR LES LIMITES CONSTRUCTIVES

Au démarrage d’un projet on peut également définir la zone ou la construction est autorisée qui sera :

Visible dans toutes les vues en plan

Visible en coupes et façades si parallèles à la direction des vues

- Dans le plan de masse

Onglet Architecture → référence → quadrillage → créer les axes sur la limite de la parcelle en utilisant l’accrochage aux objets

- S’affranchir du plan de masse, dans le niveau 0 RdC les axes apparaissent

Plan de construction → Plan de Ref

Cliquer d’un axe vers un autre et déplacer

le curseur vers la limite de propriété souhaitée

afin d’obtenir une parallèle

Saisir la cote de prospect

Répéter autant de fois que nécessaire

Supprimer le quadrillage

- Dans le plan de masse

Vérifier la visibilité de la zone constructible

- MODELISATION PAR FORME

Chaque collaborateur modélise le bâtit sur les parcelles attribuées à l’aide de l’outil Forme

La modélisation par forme en phase esquisse permet d’affecter ensuite des murs, des toits, des sols, aux faces crées

TOITURE A 1 PAN

Onglet Volume et sitele groupe de fonctions Volume conceptuel (Volume in situ).

Attribuez un nom à la famille de volumes in situ et cliquez sur OK.

Au niveau du plan masse avec l’outil ligne du groupe de fonction dessiner,

Ligne					    Créer une surface à partir de boucle fermée

Tracer le périmètre de la maison à modéliser

Bien raccorder les segments tracés

Sélectionner les segments

Créer une forme

Solide

En vue 3D

Pour élever la surface supérieure

Cliquer sur la surface

Extruder avec la flèche bleue

Pour créer un pan incliné (toiture 1 pan)

Sélectionner la forme

Elément de  la forme> Rayon X

Sélectionner une arête

Déplacer l’arête avec la flèche bleue

Finir le volume

TOITURE A 2 PANS (avec plan de construction par quadrillage)

En vue en plan : Plan de masse				Maison toiture deux pans

Placer le quadrillage 1

En vue Elévation Est

Placer le quadrillage 2

Onglet Volume et site → le groupe de fonctions Volume conceptuel →  (Volume in situ).

Attribuez un nom à la famille de volumes in situ :

Ici « Maison toit 2 pans »

Dans Plan de construction

Choisir un plan

Ici Quadrillage 2

En Vue 3D

Clic Afficher

Placer les lignes de modèles (ex 8m H et 5,4 m )

Placer deux lignes de reference servant à délimiter l’arète faitière à 2,5 m

Placer les lignes de modèle pour terminer le périmètre du solide à créer

Suprimer les lignes de references

Selectionner les lignes

Des marques circulaires bleues delimitent la selection

Créer une forme>Solide

Etirer la forme d’une longeur de 6m

Finir le volume

TOITURE A 2 PANS (avec plan de construction sélectionnés)

Maison à deux pans

Créer un parallélépipède (comme précédemment)

Pour le tracer de la toiture :

Dans Plan de construction

Clic sur Définir

Sélectionner le pignon

Afficher

Pour dessiner la toiture

Sélectionner Reference

Dessiner sur le plan de construction

Matérialiser la position de l’arête faitière par une ligne

Sélectionner Ligne

Tracer les trois segments du triangle correspondant au 2 pans et l’entrait

Sélectionner le triangle (des ronds apparaissent aux extrémités)

Créer une forme>Solide

Supprimer la ligne de référence

Finir le volume

Attention quelques erreurs fréquentes :

Sélection bord ≠ sélection de surface

Pour reprendre la main sur le volume : sélection le volume puis Modifier in situ

TOITURE MANSART

En vue en plan : Plan de masse				Maison toiture Mansart

Placer le quadrillage 1

En vue Elévation Est

Placer le quadrillage 2

Onglet Volume et sitele groupe de fonctions Volume conceptuel (Volume in situ).

Attribuez un nom à la famille de volumes in situ :

Ici « Maison toit Mansart »

Dans Plan de construction

Choisir un plan

Ici Quadrillage 2

En Vue 3D

Clic Afficher

Placer un premier rectangle (ex :12 x 8 m)

Placer deux lignes de reference servant à délimiter le trapez de (12 x 2.8 x 10)

Selectionner le rectangle

Créer une forme>Solide

Sur la cote temporaire saisir la distance :12

Selectionner le trapèze

Créer une forme>Solide

Sur la cote temporaire saisir la distance :12

Selectionner le bord supèrieur

Avec la flèche verte deplacer l’arète  à 11 m

Pour décaler le bord opposé de 1 m

Passer en elevation

Placer une ligne de reference à 1 m

En vue 3D selectionner le bord

En élévation ajuster à la ligne de reference

Finir le volume

Sélectionner le volume

Modifier in situ

Sélectionner le bord

Elément de forme> Ajouter un bord

Tracer un bord de milieu à milieu

Sélectionner le bord crée pour l’élever suivant la flèche bleue

Finir le volume

FORME VARIEE ENSEMBLE IMMOBILIER

Outils : Forme vide – Dessiner par face – Ajouter un profil		Ensemble immobilier

Réaliser un parallélépipède de (20 x 15 x18)

Il est possible de placer des lignes de références pour l’accrochage des surfaces

Pour évider le parallélépipède :

Placer sur la base du parallélépipède un rectangle de 7x10

Créer Forme

Forme vide

Finir le volume			Etirer la flèche bleu

Pour ajouter des édicules sur une face

Sélectionner l’outil rectangle

Dessiner sur la face

Placer un rectangle de 5 x 10

Créer forme Solide

Deux options apparaissent : Volume ou surface

Choisir Volume

Pour ajouter un profil courbe au dernier niveau

Placer un parallélépipède de 20 x 8 x 3

Sélectionner le bord supérieur

Ajouter un profil

En déplaçant le curseur le long de l’arête verticale du  parallélépipède, placer approximativement un nouveau profil (un plan se crée parallèlement au bord supérieur préalablement sélectionné)

En déplaçant le curseur sur la face, sélectionner le nouveau profil

Donner la forme souhaitée

Finir le volume

AFFECTER DES MURS ET TOITS PAR FACE

Dans l’onglet architecture → mur par face → sélectionner

Dans l’onglet architecture → toit par face  → sélectionner → créer un toit

SYNCHRONISATION AVEC LE FICHIER CENTRAL

Pour synchroniser avec le fichier central

Cliquer sur l'onglet Collaborer → synchroniser avec le fichier central

MUTUALISATION

Pour suivre l’avancement du PROJET-CENTRAL (permet de voir ce qui a été synchronisé)

Cliquer sur l'onglet Collaborer → Recharger les dernières modifications