| Nom de l’élève : |  |
| --- | --- |
| Classe : |  |
| Date de réalisation du TP : | …. /…. /…. |
| Durée du TP2 : 3h00 |  |
| Note : | / 20 |

Problématique :

# Vous devez intervenir sur un moteur Caterpillar C6.4 équipant une pelle sur chenilles 323D qui compte 1550 heures à l’horamètre.

# Symptôme : Le moteur ne démarre pas.

Code défaut : 0190-08

1°) Que signifie ce code défaut et quel est le code clignotement ?

2°) Entourer en bleu le circuit sur le diagramme d’Hishikawa le circuit concerné par ce code défaut (TD page 3).

3°) Agencement du système d’injection.

3.1 Compléter la nomenclature ci-dessous (Ressource SIS code d’accès et DR)

3.2 Placer et coller sur le moteur les étiquettes des repères.  (DR) (Appeler le professeur)

| Rep | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Injecteur |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |

3.3 entourer sur la vue ci-dessus le capteur en défaut.

4°) Contrôles électriques.

4.1 Identification des bornes du capteur.

| Borne | Identification |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

4.2 Tableau de mesures.

| Bornes du capteur | Repère du connecteur côté capteur | Couleur | N° de fils sur L’ECM | Valeur constructeur | Valeur relevées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

4.3 Connecter les deux multimètres afin de faire les mesures au niveau de l’ECM.

4.4 Effectuer le relevé du signal du capteur primaire à oscilloscope.

4.4.1 Analyse d’un relevé.

4.4.2 Repérer sur le relevé ci-dessus la période du signal.

4.4.3 Pour quelle raison y a-t-il une largeur plus importante ?

4.4.4 Le moteur peut ‘il démarrer avec le capteur primaire défectueux ?

# Text boxes

Etude du circuit de commande électronique

Alimentation du capteur :

Signal du capteur :

Largeur plus importante ?

Noir

Noir

Oui

Non