| Nom de l’élève : |  |
| --- | --- |
| Classe : |  |
| Date de réalisation du TP : | …. /…. /…. |
| Durée du TP : 3h00 |  |
| Note : | / 20 |

Problématique :

# Vous devez intervenir sur un moteur Caterpillar C6.4 équipant une pelle sur chenilles 323D.

# Symptôme : Le moteur ne démarre pas mais le démarreur entraîne le moteur thermique.

Etude du circuit base pression. (SIS et DR)

1°) Compléter la nomenclature.

| Rep | Désignation |
| --- | --- |
| 4 | ECM |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |

2°) Replacer sur le schéma ci-dessous les numéros de nomenclature de la question 1.

3°) Tracés

3.1 Tracé en bleu le circuit d’aspiration.

3.2 Tracé en vert le circuit de refoulement de la pompe d’alimentation.

4°) Relevé de la pression d’alimentation avec l’outil de diagnostique. (Capture d’écran)

4.1 Compléter le tableau.

| Analyse du relevé |
| --- |
| Valeur mini KPa | Valeur Maxi KPa | Valeur relevée KPa | Valeur en b | Constat |

5°) Sur la (fig1) ci-dessus, raccordez le manomètre afin de contrôler la pression du distributeur.

6°) Sur le schéma normalisé (fig2) placer le repère 1 et 2, (fig3) relier les repères A et B aux

orifices correspondants sur la photo.

7°) Que se passe t’il si le clapet 2 n’est pas étanche, justifiez votre réponse.

8°) En tenant compte de ce TP, barrer en violet sur l’HISHIKAWA du document (TD page 3), les éléments hors de causes.

# Text boxes

Le circuit basse pression.

A

B

Fig2 :

Fig3 :

Fig1 :