| Nom de l’élève : |  |
| --- | --- |
| Classe : |  |
| Date de réalisation du TP : | …. /…. /…. |
| Durée du TP : 8h00 |  |
| Note : | / 20 |

# Problématique :

# Vous devez intervenir sur un moteur Caterpillar C6.4 équipant une pelle sur chenilles 323D.

# Symptôme : Le moteur ne démarre pas mais le démarreur entraîne le moteur thermique.

1°) Etude du circuit haute pression.

  - Analyse du tableau ci-dessus et notez la ou les anomalies.

## Mode opératoire du constructeur lorsqu’il n’y a pas de Haute pression.

2°) Contrôles des fuites aux injecteurs. (DR)

| Ordre | Causes probables d’après le constructeur |
| --- | --- |
| 1 | Canalisations de carburant (contrôle visuel) |
| 2 | Fuite importante aux injecteurs |
| 3 | Pompe de la rampe d'alimentation |
| 4 | Soupape de décharge haute pression |

2.1°) Noter le mode opératoire et effectuer le relevé des fuites aux injecteurs (Appeler le professeur)

932 analyse

2.2°) Résultats et analyse du relevé.

| Volume de retour aux injecteurs |
| --- |
| Volume maxi | Volume relevé | Constat |

2.3°) Entourer les 3 zones étanchéités susceptible d’avoir des fuites

3°) Suite au constat, barrer en orange sur le diagramme d’Hishikawa (TD page 3) les      éléments à écarter.

4°) Contrôles visuelles des canalisations de carburant.

Noter s’il y a une ou les anomalies.

5°) Contrôle de la pompe de la rampe d’alimentation

5.1 Déterminer la course d’un piston :

5.2 Déterminer la cylindrée unitaire et la cylindrée totale par tour:

5.3 Déterminer le volume refoulé à 180 tours/min moteur (considérant que la pompe tourne à la même vitesse que l’arbre à came), afin de choisir le bon débitmètre a installé :

5.4 La mesure étant de ….. cherchez dans le dossier ressource la mesure constructeur.

5.5 Conclure, Suite au constat, barrer en noir sur le diagramme d’Hishikawa (TD page 3) les éléments à écarter.

6°) Contrôles des fuites au clapet de décharge.

6.1°) Noter le mode opératoire. (Appeler le professeur)

6.2°) Résultats et analyse.

7°) Sur le tableau ci-dessous déterminé (en les cochant) le type des étanchéités

présentes :

| ETANCHEITE | STATIQUE | DYNAMIQUE |
| --- | --- | --- |
| entre | DIRECTE | INDIRECTE | DIRECTE | INDIRECTE |
| 2/4 |  |  |  |  |
| 1/3 |  |  |  |  |
| 1/4 |  |  |  |  |
| 3/5 |  |  |  |  |
| 3/4 |  |  |  |  |

8°) Suivant le type de fuite détectée entourer les ou la zone(s), sur le schéma ci-dessus,

ou il y a un défaut d’étanchéité.

9°) Si le couple de serrage, appliqué sur la pièce 3, n’est pas suffisant, quels sont les

risques au niveau de l’étanchéité ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

10°) Comment peut-on l’apercevoir ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

11°) Placer, sur schéma ci-dessous, le tuyau de collecte des fuites.

12°) Donner l’action de maintenance à mettre en œuvre pour remédier au défaut.

……………………………………………………………………………………………………………

13°) Remise en conformité.

13.1°) Entourer l’élément défaillant, sur le dessin ci-dessous.

# Text boxes

Le circuit haute pression.

-

-

-

-

Echelle 1 : diamètre piston 8

Centre de rotation

-

-

-

-

| Volume de fuite au clapet de décharge |
| --- |
| Volume maxi | Volume relevé | Constat |

2

1

5

3

4