Avant Projet

Moulinet semi-automatique

Le moulinet semi-automatique a été étudié pour la pêche à la truite dans un lac ou un étang privé lors de concours.

Le but de son utilisation, est de pouvoir ramener l’appât vers le bort sans mouliner, action fastidieuse dans la pêche à la traîne.

Cependant, après touche et prise du poisson, le moteur « patinera dans le vide » et le pêcheur l’arrêtera par l’intermédiaire de la gâchette.

Enfin le plaisir de travailler le poisson jusqu’au bord s’effectuera manuellement par le pêcheur.

1

Diagramme fonctionnel :

Tableau des fonctions :

| NOM | FONCTION | CRITERES | NIVEAU | Remise en cause |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fs1 | Rembobiner la ligne | Vitesse Bruit | 10m en 1min audible à <5m | 2 3 |
| Fs2 | Changer la batterie | Facilité de changement | sans outils | 1 |
| Fc1 | Alimenter en énergie | Tension Autonomie | 1.5 à 3V 2 heures | 1 5 |
| Fc2 | Doit être agréable à l’œil, léger et ergonomique. | Poids Encombrement (sans manivelle) | 450g 200x80x150 | 4 4 |
| Fc3 | Résister aux contraintes extérieures | Etanchéité : Chocs : | - éclaboussure - poussière - chute de 1 m (sur de la terre) | 3 3 3 |
| Fc4 | Pouvoir passer du fonctionnement manuel à automatique et inversement | Facilité de changer le fonctionnement | Système d’embrayage | 2 |
| Fc5 | Réagir aux sollicitations exercées sur la ligne | Protéger le moteur | à déterminer | 2 |

NB : L’architecture du bâti de ce moulinet est récupérée sur un moulinet déjà existant, de la marque MITCHELL.

Choix du moulinet :

L étude porte sur la motorisation d’un moulinet existant dan le commerce.

Le QUARTZ 330 SHS et le QUARTZ 310 HS

schéma cinématique du mécanisme :

Motorisation :

- Choix de la transmission :

Cette fonction a pour but de transmettre le mouvement du moteur au reste du moulinet. Pour  des raisons d’encombrement la partie motrice engrène directement sur le mécanisme du moulinet, plus précisément sur la roue – axe manivelle.

Pour assurer cette fonction plusieurs solutions ont été envisagées :

1)  Transmettre le mouvement du moteur directement par l’intermédiaire d’une roue dentée fixée sur l’arbre du moteur.

2)  Utiliser un système de friction :

- Une roue dentée engrène directement sur la roue – axe manivelle, elle est libre au repos. Elle dispose d’une surface pour l’accouplement par adhérence.

- Un disque qui va et vient sur l’arbre du moteur. Un méplat permet de le lier à l’arbre du moteur (il tourne en même temps que le moteur et se déplace sur son arbre).

- L’utilisateur agit sur un levier, celui-ci agit à son tour sur le disque du moteur, qui vient en contact avec la roue denté et l’entraîne par adhérence.

La solution n°2 a été retenus car elle permet de couper le moteur du reste du mécanisme quand on ne s’en sert pas.

Pour améliorer l’adhérence entre les deux éléments une surface

adhérente (caoutchouc) a été collée sur la roue indépendante.

Schéma cinématique :

La partie motrice (composée du moto-réducteur 2, de la roue de transmission 3,  de la roue dentée – axe moteur 4) agie directement sur la roue dentée – axe manivelle 5.

Schéma cinématique final du mécanisme du moulinet :

II. Choix du moto-réducteur :

1)  Calcul du couple et de la vitesse agissant sur la roue 4 :

# Données :	- Poids de la ligne (fil + bas de ligne + appât + plomb) : P=20grs

# (  P=0,02Kg

- F agit sur l’enrouleur 9, en un point situé sur son rayon R tel que : R=40mm

( R=0.04m

- Rapport de réduction : - entre les éléments 9 et 4 : r1=1

- entre les éléments 3 et 4 : r2=1

- Rendement souhaité : - entre les éléments 9 et 4 , n1=0,6

- entre les éléments 3 et 4 , n2=0,6

- Coefficient de sécurité : k=3. Ce coefficient permettra au moteur de fonctionner même si la ligne s’alourdis.

- Les efforts de l’ensemble composé des éléments 5, 6, 7, 8 sont négligés : la liaison  glissière est considérer comme parfaite et les pertes frottements comme nuls.

- Les autres frottements sont négligés.

- On souhaite une vitesse de rembobinage : Vr=25m/min

- Calculons Ws la vitesse en sortie du moulinet, sur l’enrouleur :

Ns=Vr/(2.(.R) ;  Ns=25/(2.(.0,040) ( Ns ( 100  tr/min

( Ns=1,66 tr/s

Ws=Ns.2.( ( Ws=1,66.2.( ( Ws=10,42 rad/s

- Calculons Cs le couple en sortie du moulinet, sur l’enrouleur :

Cs=F.R  avec F=G.k ;  on sait que 10N=1Kg ( 1N=0,1Kg ( 0,02Kg=0,2N ( G=0,2N

( Cs=(0,2 x 3) x 0,04 ( Cs=0,024 N.m

( Cs=24 mN.m

- Calculons Cm le couple agissant sur l’arbre moteur, (les roues dentées des éléments 4 et 9 sont identiques d’où r=1) :

On sait que :  n1=Ps/Pe

avec (1) Ps=Cs.Ws ( Ps=24 .10-3 x 10,42 ( Ps=0,25W

(2) Pe=Pm4=Cm4.Wm4 ;

# Wm4 (vitesse de la roue dentée 4)

# Wm (vitesse du moteur) ( Wm4=Wm=Ws=10,42 rad/s

( Pm4=Ps/n1 ( Pm4=0,25/0,6 ( Pm4=0,417W

r1=1 ( Wm4=Ws=10,42 rad/s

( (2) Wm4=0,417/10,42 ( Cm4=0.04 Nm ( Cm4=40 mN.m

r2=1 ( Wm4=Wm=10,42 rad/s

n2=Pm4/Pm

( n2=(Cm4.Wm)/(Cm.Wm) ( n2=Cm4/Cm ( Cm=Cm4/n2 ( Cm=0,04/0.6

( Cm = 0.067 N.m

Récapitulatif :

Il faut un moto-réducteur ayant pour caractéristiques :

- Couple : Cm=0.067 N.m

- Vitesse : Wm=10,42 rad/s ( Nm ( 100 tr/min

2)  Choix du moto-réducteur :

Parmi les moto-réducteurs disponibles dans les catalogues, le choix s’est porté  pour un moto-réducteur de la marque PORTESCAPE.

Réducteur, rèf : B16 réduction : 81, monté sur le moteur, ref : 16C18 type 210. L’ensemble alimenté par une tension de 2,2V fournit, en sortie du réducteur, une vitesse de 98 tr/min et un couple de 0,12 N.m. De plus, son encombrement est minime.

caractéristiques MOTEUR :

caractéristiques REDUCTEUR :

Alimentation :

I. Choix du type de batterie :

Le moulinet est alimenté sous une tension continue. de plus, la durée d’utilisation doit dépasser les deux heures(cf. C.D.C.F).

Pour remplir cette fonction des accumulateurs rechargeables de 1,2V : branchées en série sont utilisés.

II. Choix de l’interrupteur :

Un contact à lame réalise cette fonction:

Avantage :

- Possibilité de passer des courants importants (lors de l’utilisation le moteur peut consommer un courant pouvant dépasser 1A durant quelques dixième de seconde)

- Possibilité de récupérer le mouvement du levier

III. Choix du type de rechargement :

Transformateur délivrant une tension continue fixe U=2,4V et d’intensité I=100mA.

Caractéristiques :

- Celui-ci permet de recharger les accumulateurs en 10h (valeur calculée sur la base de 1/10 de la capacité de l’accumulateur).

- Possibilité d’adapter différents embouts de raccordement

- Convient au réseau E.D.F. : 230V  (

Options prises pour la réalisation du circuit électrique :

- Utilisation de connecteurs type Jacks 3,5

- Utilisation d’une diode pour limiter la circulation du courant à un seul sens. Elle assure aussi une protection du système en cas de court circuit.

Schéma électrique du moulinet :

Conception

I. Numérisation du mécanisme existant:

Outre la fonction rembobinage, le moulinet possède un mécanisme qui assure la fonction anti-retour.

Le rôle de l’axe anti-retour est d’inverser, selon le désire du pêcheur, le sens de rotation de la bobine. Cette action est effectuée en agissant sur le loquet situé sur la face avant du moulinet.

L’intérêt d’avoir une bobine qui tourne dans les deux sens est de permettre au pêcheur lors d’une grosse prise de relâcher du fil pour que celui-ci ne se casse pas.

Cette action est activée par le pêcheur par l’intermédiaire du loquet qui se trouve sur la face avant du moulinet

Caractéristique de l’anti-retour

## II. Conception de la partie motrice :

Modélisation du moto-réducteur d’après la documentation constructeur.

La transmission de mouvement au reste du mécanisme est réalisée par l’intermédiaire d’un disque en acier monté sur l’arbre moteur.

La roue qui entraîne le mécanisme est composé de trois éléments : un insert pour recevoir une denture rapportée  et une rondelle en caoutchouc.

Le guidage de cette roue est obtenu par une double liaison pivot courte :

Pour limiter les efforts sur le plus petit des axes, réalisation d’un canon de centrage dans lequel est logé une bille. Cette bille limite la zone de contact.

Le levier d’embrayage  est composé  de deux pièces : une gâchette en matière plastique et une lamelle surmoulée.

III. Assemblage du mécanisme et de la partie motrice :

Conception du boîtier :

Le boîtier a pour but de positionner l’ensemble du mécanisme, de le protéger de l’extérieur : il doit être résistant et étanche aux éclaboussures.

Le boîtier a été conçu en prenant en compte l’encombrement et le guidage du mécanisme.

Il a été développé en essayant de respecter le plus possible les règles qui régissent la conception de pièces injectées.

Le mouvement le l’embrayage et utilisé pour fermer et ouvrir le circuit électrique. Pour cela un support clipsable sur la lamelle en inox a été conçu. Ce support accueille l’une des deux lamelles de contact et la maintient durant l’utilisation. La deuxième a été fixée dans le boîtier. Quand l’utilisateur tire la gâchette il vient fermer le circuit électrique.

# Text boxes

## Moto-réducteur

### Moto-réducteur

1 : Levier

2 : Moteur

3 : Disque

4 : Roue libre

Légende :

0 : Bâti	5 : Roue dentée –  axe manivelle

1 : Levier	6 : Roue principale

2 : Moteur	7 : Doigt excentré

3 : Roue de transmission	8 : Bobine

4 : Roue dentée –  axe moteur		9 : Roue dentée - enrouleur

F : Force exercée par la ligne sur l’enrouleur

## Fc3

QUARTZ 330 SHS :

RATIO : 7,2/1

Récupération élevée : 1,10 m/TMV

Poids : 330 g

Prix : 142,60 Euros

Bobines adaptables :

- Anglaise : 	100 m/0,16

- Bolognaise : 	100 m/0,16

- Lancer léger :	100 m/0,22

- Lancer, feeder :	150 m/0,24

## Fc5

#### M

=

E.D.F

230V  (

### Alimentation de

rechargement

##### Circuit électrique du moulinet

Légende :

1 : Accumulateurs

2 : Diode Zener

3 : Interrupteur

4 : Connecteurs Jacks

5 : Transformateur

1

5

3

2

4

Ergonomie, poids, esthétique

environnement

pêcheur

Ligne

## Fs1

touches

énergie

## Fc1

## Fc4

## Fc2

# Moulinet de

base

## Fs2

#### Moulinet semi-automatique

## Fc6

Vue du mécanisme interne du moulinet.

Axe anti-retour

Loquet de manœuvre

Vue arrière de la partie frontale

qui rembobine la ligne.

Dent montée sur pivot.

Selon sa position elle vient, en contact avec la couronne de la partie frontale.

Pièce élastique qui agit sur la dent.

Disque en acier pour résister aux efforts et à l’usure

Insert en acier pour résister aux efforts axiaux et à l’usure

Denture standard ré-usinée pour le prototype (fourni par la  société MITCHELL

Rondelle de caoutchouc pour mieux transmettre le mouvement du moteur

Pivot

Cet axe encaisse tous les efforts dus au couplage du moteur et du mécanisme.

pivot

Gâchette en plastique injecté

Lamelle : elle est surmoulée dans la gâchette afin de lier ces deux éléments. Elle est en Inox pour résister aux efforts car elle agit directement sur le disque.

accumulateurs

Vue de la partie interne du moulinet :

Eléments existants plus partie motrice

support clipsable

Vue du demi-boîtier injecté en matière plastique

Bouchons d’étanchéité

Vue du moulinet monté