0 Présentation de la guidance.

Pré-requis :		( Avoir suivi les TP1, TP2, TP4 et un mini projet sous Altium.

( Connaissance du langage C ANSI.

Durée estimée :	( 2 heures.

Objectif : 		( Cette guidance à pour finalité de rendre autonome les étudiants lors 			     de projets mettant en œuvre un FPGA en STS SN.

( Phase 1: 	Prototypage rapide, développer et valider une solution SOC dans un FPGA à

l'aide de la Nanoboard 3000AL sous Altium.

( Phase 2 : 	Transférer la solution testée par le prototypage rapide dans un FPGA sur une 		carte fille DE0Nano. La carte fille étant implantée sur une carte mère 			développée par l’étudiant.

Organisation du projet de fin d’étude en deux temps :

|  | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- |
| Prototypage rapide sur la Nanoboard 3000AL |  |  |
| Transfert de la solution du prototypage rapide vers la carte fille DE0nano. |  |  |

Remarque : Dans le cadre d'un projet commun EC-IR le développement logiciel pourra se

limiter au test fonctionnel des solutions matérielles développées pour l’option

EC.

Le développement logiciel sera complet pour l’option IR.

## Présentation matérielle de la carte DE0 Nano

| CONNECTEUR J1 |  | CONNECTEUR J2 |  | CONNECTEUR J3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de broche J1 | Nom | Broche FPGA |  | N° de broche J2 | Nom | Broche FPGA |  | N° de broche J3 | Nom | Broche FPGA |
| 1 | GPIO_0_IN0 | A8 |  | 1 | GPIO_1_IN0 | T9 |  | 2 | GPIO_ 2IN0 | E15 |
| 2 | GPIO_00 | D3 |  | 2 | GPIO_10 | R13 |  | 3 | GPIO_ 2IN1 | E16 |
| 3 | GPIO_0_IN1 | B8 |  | 3 | GPIO_1_IN1 | R9 |  | 4 | GPIO_ 2IN2 | M16 |
| 4 | GPIO_01 | C3 |  | 4 | GPIO_11 | T15 |  | 5 | GPIO_20 | A14 |
| 5 | GPIO_02 | A2 |  | 5 | GPIO_12 | T14 |  | 6 | GPIO_21 | B16 |
| 6 | GPIO_03 | A3 |  | 6 | GPIO_13 | T13 |  | 7 | GPIO_22 | C14 |
| 7 | GPIO_04 | B3 |  | 7 | GPIO_14 | R13 |  | 8 | GPIO_23 | C16 |
| 8 | GPIO_05 | B4 |  | 8 | GPIO_15 | T12 |  | 9 | GPIO_24 | C15 |
| 9 | GPIO_06 | A4 |  | 9 | GPIO_16 | R12 |  | 10 | GPIO_25 | D16 |
| 10 | GPIO_07 | B5 |  | 10 | GPIO_17 | T11 |  | 11 | GPIO_26 | D15 |
| 13 | GPIO_08 | A5 |  | 13 | GPIO_18 | T10 |  | 12 | GPIO_27 | D14 |
| 14 | GPIO_09 | D5 |  | 14 | GPIO_19 | R11 |  | 13 | GPIO_28 | F15 |
| 15 | GPIO_010 | B6 |  | 15 | GPIO_110 | P11 |  | 14 | GPIO_29 | F16 |
| 16 | GPIO_011 | A6 |  | 16 | GPIO_111 | R10 |  | 15 | GPIO_210 | F14 |
| 17 | GPIO_012 | D7 |  | 17 | GPIO_112 | N12 |  | 16 | GPIO_211 | G16 |
| 18 | GPIO_013 | D6 |  | 18 | GPIO_113 | P9 |  | 17 | GPIO_212 | G15 |
| 19 | GPIO_014 | A7 |  | 19 | GPIO_114 | N9 |  |
| 20 | GPIO_015 | C6 |  | 20 | GPIO_115 | N11 |  |
| 21 | GPIO_016 | C8 |  | 21 | GPIO_116 | L16 |  |
| 22 | GPIO_017 | E6 |  | 22 | GPIO_117 | K16 |  |
| 23 | GPIO_018 | E7 |  | 23 | GPIO_118 | R16 |  |
| 24 | GPIO_019 | D8 |  | 24 | GPIO_119 | L15 |  |
| 25 | GPIO_020 | E8 |  | 25 | GPIO_120 | P15 |  |
| 26 | GPIO_021 | F8 |  | 26 | GPIO_121 | P16 |  |
| 27 | GPIO_022 | F9 |  | 27 | GPIO_122 | R14 |  |
| 28 | GPIO_023 | E9 |  | 28 | GPIO_123 | N16 |  |
| 31 | GPIO_024 | C9 |  | 31 | GPIO_124 | N15 |  |
| 32 | GPIO_025 | D9 |  | 32 | GPIO_125 | P14 |  |
| 33 | GPIO_026 | E11 |  | 33 | GPIO_126 | L14 |  |
| 34 | GPIO_027 | E10 |  | 34 | GPIO_127 | N14 |  |
| 35 | GPIO_028 | C11 |  | 35 | GPIO_128 | M10 |  |
| 36 | GPIO_029 | B11 |  | 36 | GPIO_129 | L13 |  |
| 37 | GPIO_030 | A12 |  | 37 | GPIO_130 | J16 |  |
| 38 | GPIO_031 | D11 |  | 38 | GPIO_131 | K15 |  |
| 39 | GPIO_032 | D12 |  | 39 | GPIO_132 | J13 |  |
| 40 | GPIO_033 | B12 |  | 40 | GPIO_133 | J14 |  |

Mode opératoire :  déroulement du projet.

## Partie 1 : Prototypage rapide sous la Nanoboard 3000AL

1.1 Créer un nouveau projet dans un nouveau dossier

1.2 Editer le fichier open bus

1.3 Créer le schéma top

1.4 Créer les fichiers contraintes pour la Nanoboard 3000AL

1.5 mise en place des API : SWPLATFORM

1.6 Mettre en place et écrire le  projet embarqué

1.7 Allocation d'espace pour la pile et pour les registres

1.8 Compiler, Synthétiser, Build, Programmer la Nanoboard

1.9 Tester par mesure votre programme

## Partie 2 : Implantation sur la carte DE0 Nano

2.1 créer un nouveau répertoire pour un nouveau projet

2.2 Importer dans votre fichier OPEN BUS sous le nouveau répertoire

2.3 Placer le fichier contrainte DE0_Nano .Constraint dans le projet

2.4 Recréer un nouveau schéma à partir de l’OPENBUS.

2.5 Créer un projet embarqué et l'associer au projet hard

2.6 Créer un fichier swplatform

2.7 Associer le fichier *.c développer précédemment pour la Nanoboard

2.8 Réserver l'espace mémoire de la pile et l'espace de la mémoire dynamique

2.9 choisir le FPGA à programmer

2.10 Compiler, synthétiser, build

2.11 Ouvrir Quartus, A partir des fichiers *.hex et *.sof construction  d'un fichier *.jic

2.12 Programmer la DE0 depuis Quartus

1.1 créer un nouveau projet dans un nouveau dossier

1.2 Editer le fichier open bus

( Paramétrez le processeur comme ci-dessous :

1.3 créer le schéma top

1.4 Associer les fichiers contraintes pour la Nanoboard 3000AL

1.5 mise en place des API : SWPLATFORM

1.6 Mettre en place et écrire le  projet embarqué

1.7 Allocation d'espace pour la pile et pour les registres

1.8 Compiler, Synthétiser, Build, Programmer la Nanoboard

1.9 Tester par mesure votre programme

( Réponse attendue :

2.1 créer un nouveau répertoire et un nouveau projet : FPGA_Prject_DE0nano.prjFpg

( ERREUR A NE PAS COMMETTRE : PLACER LES DEUX PROJETS DANS LE MEME REPERTOIRE.

2.2 Importer votre fichier OPEN BUS sous le nouveau répertoire

2.3 Placer le fichier contrainte DE0_Nano .Constraint dans le projet

( Recopier ce dossier DE0_Nano .Constraint dans votre répertoire de travail courant.

( Cliquer le bouton de droite sur le projet ( Add New to Project

2.4 Recréer un nouveau schéma à partir de l’OPENBUS.

( Associer les broches du schémas structurel aux noms définis dans le fichier contrainte.

Extraits du fichier contrainte :

;--------------------------------------------------------------------

; Clocks

;--------------------------------------------------------------------

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=CLK_50 | FPGA_PINNUM=R8

;

;---------------------------------------------------------------------

; Keys

;---------------------------------------------------------------------

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=KEY_1 | FPGA_PINNUM=E1

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=KEY_0 | FPGA_PINNUM=J15

;-------------------------------------------------------------------------------

; GPIO-2 Connector JP3

;-------------------------------------------------------------------------------

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=GPIO_20|FPGA_PINNUM=A14

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=GPIO_21|FPGA_PINNUM=B16

Record=Constraint| TargetKind=Port| TargetId=GPIO_22|FPGA_PINNUM=C14

( Chaque broche doit être définie en entrée ou en sortie :

( Cliquer droit sur le port de la broche

( Exemple la broche GPIO

2.5 Créer un NOUVEAU projet embarqué et l'associer au projet hard

( Sous le répertoire du projet courant créer un sous répertoire Embbeded.

( Sous Altium créer un projet embarqué Embedded_Project_1.PrjEmb

( associer ce projet embarqué au projet FPGA ( voir méthode dans TP4 )

2.6 Créer un fichier SWWPLATFORM

2.7 Associer le fichier *.c développer précédemment pour la Nanoboard

( Recopier dans le sous répertoire Embbeded le fichier C et associé le au projet DE0Nano.

2.8 Réserver l'espace mémoire de la pile et l'espace de la mémoire dynamique

2.9 choisir le FPGA à programmer

( Appeler la fenêtre « Devices »

2.10 Compiler, synthétiser, build :

2.11 Conversion des fichiers.

A partir des fichiers *.hex et *.sof  générés sous ALTIUM nous allons construire un fichier *.jic qui servira à programmer la DE0Nano

2.11.1 Ouvrir Quartus ( Menu « file » ( « Convert Programming file »

( Sélectionner le FPGA à programmer :

2.11.2  Joindre le projet embarqué

2.11.3 Joindre le projet hard

2.12 Programmer la DE0 depuis Quartus

2.13 Tester par mesure votre programme

*************************  Fin de la guidance de projet   *************************

# Text boxes

Procédure présentée  durant le TP4

Le schéma OPENBUS reste le même

Les broches d'entrées sortie du schéma TOP doivent être redéfinies

!

# 2 : EPC16

Débrancher, rebrancher la liaison USB pour transférer le programme de l’EPCS16 vers le FPGA

Partie 1 : Prototypage rapide sur la Nanoboard 3000AL sous ALTIUM

FPGA : EP4CE22F17

La carte DE0 Nano est équipée de trois connecteurs J1, J2 J3 qui permettent de ressortir les signaux d’entrée-sortie du FPGA.

### Partie 2 : Implantation de la solution sur la carte fille DE0 Nano

Paramétrages de la liaison série

// programme emission trame AT

#include "swplatform.h"

void main(void)

{

int tab_AT[20]={'A','T','+','C','G','S','N'};  //Commande AT N° de série

int i;

swplatform_init_stacks();

for (;;)

{

for (i=0;i<7;i++)uart8_putchar( drv_uart8_1, tab_AT[i] );

delay_ms (100);

}

}

Cliquer bouton de droite

sur Embedded Project

La partie hard ne comporte pas de mémoire externe. Il faut donc dédier une partie de la mémoire interne du processeur :

( à la pile

( à la gestion de la mémoire dynamique ( le tas )

Compiler le projet hard pour le vérifier avant de passer à la suite !

Exemple : le signal TXD est connecté à la broche B16 du FPGA et à la broche GPIO_21 du connecteur  GPIO-2 ( JP3)

Paramétrages de la liaison série

La partie hard ne comporte pas de mémoire externe. Il faut donc dédier une partie de la mémoire interne du processeur :

( à la pile

( à la gestion de la mémoire dynamique ( le tas )

Cliquer bouton de droite

sur Embedded Project

Décocher live !

( Cliquez droit sur le milieu de la fenêtre et sélectionner le FPGA voulu

# A ce stade les fichiers *.hex et *.sof ont été générés dans les répertoires OUTPUT du projet

Cocher live !

Charger le fichier JIC généré en 2.11

1 Cocher les deux cases  « programmation »

2 Lancer la programmation de la carte DE0 Nano

1 : Définir le type de fichier de sortie JTAG Indirect Configuration File   *.JIC

3 Définir le nom et l’emplacement du fichier de sortie :

Exemple :

C:/Users/Utilisateur/Desktop/RA_TP9DE0/ProjectOutputs/outpout_fpga_DE0_v1.jic

Famille : Cyclone 4E ( Composant : EP4CE22

( Add HEX DATA

( Sélectionner « Relative addressing »

( Sélectionner le fichier *.hex

( Add Sof  Page

( Sélectionner le fichier *.sof

NB : ce fichier a été généré sous Altium

Phase 1 :

Prototypage rapide

Pas de programmation depuis Altium

Cellules logiques : 47

Boîtier : BGA

Broches : 256

Alimentation : 1.27V

Phase 2 :

Solution embarquée

( Menu TOOLS

( Programmer

( ADD File

Connecter la carte via l’USB