## Slide 1: Les besoins en équipements et l'aménagement des plateaux techniques
  Daniel GLAISER, IA-IPR STI, académie de Strasbourg
  Christian REICHERT, professeur en BTS AMCR au lycée Stanislas, Wissembourg

## Slide 2: Evolution dans la formation
Nouvelles compétences à développer
  Sécurité
  Conception, calculs …
  Essais structurels
Généralisation du numérique : BIM
Renforcement du projet et du chantier
Accentuation de la compréhension des comportements et des phénomènes
Décloisonnement des enseignements
…
Evolution dans la certification
Forme de l’évaluation des compétences (blocs)
…

## Slide 3: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
5 zones
  une ou plusieurs salles de cours
  un espace de bureau d’études dédié aux études de conception et de méthodes
  un espace de laboratoire d’expérimentation
  un espace de fabrication, mise en œuvre de la matière
  un espace de montage, réalisation des structures, simulation de chantier

## Slide 4: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
Agencement général

## Slide 5: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
Salles de cours
  à proximité des plateaux techniques pour favoriser les rapprochements et co-enseignements entre enseignements généraux et professionnels

## Slide 6: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
Espace bureau d’études conception et méthodes
  ilots de travail équipé d’une station de travail BIM par étudiant
  accès aux ressources numériques avec outils de travail collaboratifs
  logiciels professionnels

## Slide 7: Exemple d’aménagement d’ilot bureau d’étude BIM

## Slide 8: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
Laboratoire d’expérimentations

## Slide 9: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations
Atelier de fabrication de composants et éléments de structures en métal (structures à échelle 1 ou réduite)

## Slide 10: Aménagement des plateaux techniques et zones de formations : Exemple de zone de montage de 2 bâtiments
Espace de montage, d’exécution, simulation et suivi de chantier
Exemple d’un projet de zone de montage en Alsace

## Slide 11
Tous les bâtiments vus sans bardages
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 12
Le plateau entièrement démonté (sauf bâtiment de rangement) peut être rendu à la présence des élèves du lycée.
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 13
Surface occupée : 530 m2
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 14: Présentation détaillée du bâtiment « BTP1 »
7.5 m
3 m
3.2 m
UPE 140
Portique de stabilité
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 15: Présentation détaillée du bâtiment « BTP1 »
toit mono-pente, inclinaison 5°
ouverture des portiques : 3 m entre axe des poteaux
3 travées de 2.5 m, longueur totale 7.5 m,
aucun élément plus lourd que 45 Kg (tout manuportable)
  poteau traverse IPE140, pannes IPE100
  contreventement en cornière 50*50*5 en file A
  portique de stabilité en file B
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 16: Présentation du bâtiment « BTP 2 »
Structure entièrement montée (résultat attendu)
1.60 m max
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 17
● L’ensemble entièrement bardé (résultat attendu)
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 18: Présentation du bâtiment « BTP 2 »
« BTP2 » est constitué du toit de « BTP1 » mais posé au sol
Montage en toute sécurité mais sans échafaudage
Permet d’aller en formation au bout du montage de l’étanchéité (relevé, coiffe…..)
Hauteur de travail 1.60 m
Acrotère = rambarde de sécurité
Réaliser des travaux de pliage pour les pièces de finition la finition complète du bardage
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 19: Bâtiments de rangement
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 20: Bâtiments de rangement
Emprise au sol 5 *2.5 m, hauteur 2.5
bâtiments mono pentes avec évacuations d’eaux pluviales
prévoir 4 bâtiments de rangement pour :
  le rangement de BTP1
  le rangement de BTP2
  le rangement des barrières de chantier
  le rangement des échafaudages, harnais de sécurité
Ces bâtiments sont fixes et non démontables.
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 21: Budget de l’opération
Suite à une demande de devis auprès d’entreprises de la région, on obtient:
Sous bassement béton 51 000 € TTC
charpente métallique (structure peinte) 48 000 € TTC comprenant l'ensemble des bâtiments
maîtrise d'œuvre : architecte, B.E. sol 16 000 € TTC et béton Estimation totale de l’opération 115 000 € TTC
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 22
E) Quelques documents d’architecte
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 23
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 24
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 25: Exploitation pédagogique du plateau
1) Réception d’un ouvrage exécuté
On rappelle l'intitulé de cette compétence, faisant partie de U61 : C13.1 : Contrôler et réceptionner un ouvrage exécuté, le support d'une structure ou une implantation.
2) Contrôle du soubassement
On introduit dans le soubassement un certain nombre de défauts que les élèves devront détecter.

## Slide 26
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 27: Contrôle de planéité avant pose du bardage
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 28
● vérification de la planéité sur le bâtiment
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 29: Contrôle des tolérances de montage d’après EN1090
Inclinaison d’un poteau
Inclinaison moyenne de tous les poteaux
Inclinaison d’un poteau avec chemin de roulement
rectitude d’un poteau

## Slide 30: Préparation du montage
Avant le montage, le élèves préparent les phases de montage et montrent l’enchaînement des opérations de manière graphique
Phase 1 montage du premier poteau
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 31
Phase 2 : montage du deuxième poteau
Et ainsi de suite……………
Exemple d’un projet d’aménagement en cours en Alsace

## Slide 32: Nombreuses possibilités d’évolution
Possibilités de :
  préparer le chantier en bureau d’étude méthodes
  réaliser des simulation partielles de réalisation, assemblage
  réaliser des simulations du montage
    En réel, à l’atelier
    En simulation informatique
    En simulation en environnement immersif (réalité virtuelle, casques immersifs, cave …)
  contrôler le chantier en temps réel avec des techniques numériques (photogrammétrie, scanner 3D, drones, réalité mixte ….)
  autres …

## Slide 33: Equipements disponibles dans les lycées
Sondage sur le territoire
  18 académies concernées
  22 centres de formation
  50 % de taux de réponses
Structure existante à maintenir mais aussi à conforter
Sondage sur 6 domaines, pour les 4 espaces
  Matériels pour l’espace conception et méthodes
    50% de stations BIM, 50% imprimante 3D, très peu de RVI ou de drone
  Matériels pour l’espace de laboratoire d’expérimentation
    Traction : 7, Flexion : 5, 3 établissements aucun banc de mesures
  Matériels pour l’espace de fabrication en atelier
    1 établissement faiblement équipé pour travaux classiques
  Matériels pour l’espace de montage et simulation de chantier
    Levage : 30%, Travail en hauteur : 40%, TOPO : 50%

## Slide 34: Guide d’équipement
Lien vers le guide d’équipement

## Slide 35: Les besoins en équipements et l'aménagement des plateaux techniques
  Daniel GLAISER, IA-IPR STI, académie de Strasbourg
  Christian REICHERT, professeur en BTS AMCR au lycée Stanislas, Wissembourg