## Slide 1
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Les systèmes asservis et les modulations–démodulations
dans l’enseignement de la spécialité
« Sciences de l’Ingénieur »
1

## Slide 2
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Objectifs de la présentation
  Présenter un exemple d’activité réalisable en classe de première autour de ces points du programme
  Préciser le degré d’approfondissement attendu dans le domaine des modulations-démodulations et des asservissements
  Mettre en évidence les possibilités de questionnement autour des modulations-démodulations et systèmes asservis dans l’épreuve écrite de terminale
2

## Slide 3
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Exemple d’activité
  Source : Emission Lumni sur les SI diffusée pendant la phase de confinement
  https://www.lumni.fr/video/presentation-de-la-specialite-autour-de-la-demarche-de-lingenieur
  Remerciements aux professeurs qui ont apporté des ressources, qui ont participé à l’élaboration de cette présentation et à l’enregistrement de cette émission :
  M. BERTHOD
  M. LACOMBE
  Mme MNAFAKH
  M. SAUNIER
  Approche retenue : partir d’un produit existant pour le faire évoluer
3

## Slide 4
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Problématique étudiée : comment modifier le système pluritechnologique "Skateboard électrique" de façon à sécuriser son usage ?
Analyser les causes possibles d’instabilité du skate électrique :
  l’obtention d’une consigne conforme à la commande issue d’une télécommande
  le suivi de la consigne par le système
4

## Slide 5
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
L’obtention d’une consigne conforme à la commande issue d’une radiocommande
  Éléments à vérifier :
  la chaîne d’acquisition et de traitement de la position de la gâchette d’accélération de la radiocommande
  la transmission d’une grandeur numérique pour fournir une consigne au skateboard
5

## Slide 6
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Les modulations et démodulations dans le programme de SI
  Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité
A l’issue du cycle terminal, les élèves sont évalués sur leurs compétences à analyser :
- l’organisation fonctionnelle et matérielle d’un produit ;
- les échanges d’énergie, les transmissions de puissance, les échanges et le traitement des informations ;
- les écarts entre les performances attendues, simulées ou mesurées.
Analyser les principes de modulation et démodulation numériques | Internet des objets Notions de modulation-démodulation de signaux numériques en amplitude, en fréquence | Tale
6

## Slide 7
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Les modulations et démodulations dans le programme de SI
  Modéliser les produits pour prévoir leurs performances
à l’issue du cycle terminal, les élèves sont évalués sur leurs compétences à :
- construire un modèle multi-physique d’un objet par association de composants numériques issus d’une bibliothèque, en connaissant la constitution de l’objet matériel ou de sa maquette numérique
- construire un modèle de composant ou d’une association de composants à partir des lois physiques, en établissant les équations analytiques du comportement
- résoudre les équations issues de la modélisation en vue de caractériser les performances d’un objet
Caractériser les échanges d’informations | Natures et caractéristiques des signaux, des données, des supports de communication | 1ère
 | Natures et caractéristiques des signaux, des données, des supports de communication Protocole, trame Débit maximal, débit utile | Tale
7

## Slide 8
Scénario de la séquence
Contextualisation des ondes radio
électromagnétiques
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
  multiplicité des émetteurs
  bande des fréquences utilisables réglementée
  portée du signal à définir
  impact sur la consommation/autonomie
  Présentation qualitative des exigences de ce type de transmission :
8

## Slide 9
Analyse du signal en bande de base à transmettre
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Acquérir
Traiter
Communiquer
grandeur numérique sur 12 bits
position de la gâchette d’accélération de la radiocommande
Toutes les 1 ms
… … 100 kbps max.
Scénario de la séquence
débit binaire faible (Db<100 kbps)
bruit de fond plus élevé en basses fréquences
taille antenne proportionnelle à la longueur d’onde
m
Transmission après modulation
9

## Slide 10
Qualification des modulations numériques
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Signal
numérique
Signal
modulé
Signal sinusoïdal fréquence porteuse 433 MHz
Signal
numérique à transmettre
Signal
modulé
Modulation MDA (ASK)
Scénario de la séquence
Radiocommande 433 MHz
fp = 433,92 MHz
Puissance = 2 mW
Sensibilité = -100 dBm
GAE = 0,6 dBi
GAR = 0,6 dBi
Formule de Friis :
Precepteur = Pemetteur + GAE + GAR -20log(fp) - 20log(d) + 147,5
d > à plusieurs centaines de mètres
Interférences liées aux multiples commandes présentes dans cette bande fréquence
10

## Slide 11
Qualification des modulations numériques
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Signal
modulé
Signal numérique
Signal sinusoïdal fréquence fmax
fmax = f + f
Signal sinusoïdal fréquence fmin
fmin = f - f
Scénario de la séquence
Signal
numérique à transmettre
Signal
modulé
Modulation MDF (FSK)
Radiocommande 2,4 GHz
11

## Slide 12
Construire un modèle de la chaîne de transmission numérique
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Scénario de la séquence
12

## Slide 13
Retour sur les contenus de programme
  Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité
- l’organisation fonctionnelle et matérielle d’un produit
- les échanges et le traitement des informations
Analyser les principes de modulation et démodulation numériques | Internet des objets Notions de modulation-démodulation de signaux numériques en amplitude, en fréquence | Tale
  Modéliser les produits pour prévoir leurs performances
- construire un modèle multi-physique d’un objet par association de composants numériques issus d’une bibliothèque, en connaissant la constitution de l’objet matériel ou de sa maquette numérique
Caractériser les échanges d’informations | Natures et caractéristiques des signaux, des données, des supports de communication Protocole, trame Débit maximal, débit utile | 1ère
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
13

## Slide 14
Exemples de questionnements possibles dans l’épreuve écrite sur la modulation-démodulation :
  Analyser les caractéristiques du signal numérique à transmettre pour justifier de la nécessité d’une transmission par modulation à partir de formules fournies
  Distinguer une modulation d’amplitude d’une modulation de fréquence
  Analyser les courbes de simulation/expérimentation pour l’identification des différents paramètres significatifs des modulations-démodulations
  Comparer qualitativement des solutions de modulation - démodulation
  Identifier les éléments de structure permettant de réaliser les différents types de modulation - démodulation
ANALYSER
MODELISER
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
14

## Slide 15
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Le suivi de la consigne par le système
  Éléments à vérifier :
  la transmission d’une grandeur numérique pour fournir une consigne au skateboard
  la chaîne d’acquisition et de traitement de la position de la gâchette d’accélération de la radiocommande
15

## Slide 16
Les systèmes asservis dans le programme de SI
  Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité
A l’issue du cycle terminal, les élèves sont évalués sur leurs compétences à analyser :
- l’organisation fonctionnelle et matérielle d’un produit ;
- les échanges d’énergie, les transmissions de puissance, les échanges et le traitement des informations ;
- les écarts entre les performances attendues, simulées ou mesurées.
Analyser le comportement d’un système asservi | Systèmes asservis linéaires en régime permanent : structures par chaîne directe ou bouclée, perturbation, comparateur, correcteur proportionnel, précision (erreur statique) | Tale
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
16

## Slide 17
Les systèmes asservis dans le programme de SI
  Modéliser les produits pour prévoir leurs performances
à l’issue du cycle terminal, les élèves sont évalués sur leurs compétences à :
- construire un modèle multi-physique d’un objet par association de composants numériques issus d’une bibliothèque, en connaissant la constitution de l’objet matériel ou de sa maquette numérique
- construire un modèle de composant ou d’une association de composants à partir des lois physiques, en établissant les équations analytiques du comportement
- résoudre les équations issues de la modélisation en vue de caractériser les performances d’un objet
Associer un modèle à un système asservi | Capteurs | 1ère
 | Notion de système asservi : consigne d’entrée, grandeur de sortie, perturbation, erreur, correcteur proportionnel | Tale
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
17

## Slide 18
Scénario de la séquence
Analyser les performances du produit étudié
Mesure de l’accélération maximale
du skate au démarrage
Identification d’une accélération
Compatible avec la sécurité
de l’usager
Construire un modèle du skate
Approche structurelle
Modélisation des actions
mécaniques
Production d’un modèle
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
18

## Slide 19
Scénario de la séquence
Consolider le modèle
Expérimenter
Simuler
Réduire les écarts
Proposer une évolution du produit
Exploiter le modèle pour
Imaginer une modification
Valider en simulation les
Performances du
produit modifié
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
19

## Slide 20
Les systèmes asservis dans la séquence
Proposer une évolution du produit
Le travail mené à l’issue de la consolidation du modèle permet d’appréhender les notions de consigne et de chaîne directe
consigne
Chaîne directe
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
200

## Slide 21
Principe de l’évolution envisagée du produit :
Asservir l’accélération
Proposer une évolution du produit
Télécommande
Ensemble
Skate + Skateur
Consigne
« Système » à contrôler
Accélération
réelle
Accélération
voulue
+
-
Accélération
mesurée
Capteur
Correcteur
Comparateur
Coefficient
proportionnel
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
21

## Slide 22
Mise en œuvre de l’asservissement sur le modèle
Proposer une évolution du produit
Accélération mesurée obtenue par la dérivation de la mesure de vitesse
Introduction du comparateur et du correcteur
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
22

## Slide 23
Modèle modifié
Proposer une évolution du produit
Ajout de modules pour la prise en compte
des valeurs limites des grandeurs
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
23

## Slide 24
Evaluation des performances du modèle modifié
Proposer une évolution du produit
Accélération moyenne de 0,84 ms-2
Evolution de la vitesse pour un échelon d’accélération voulue à 1 ms-2
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
24

## Slide 25
Synthèse sur les systèmes asservis
Consigne
d’entrée
Grandeur de sortie
La synthèse se centre sur le vocabulaire et la structure d’un système asservi
Le réglage du correcteur est effectué par des essais successifs sur le modèle : l’évaluation pouvant se baser sur l’erreur statique simulée
Comparateur
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
25

## Slide 26
Retour sur les contenus de programme
  Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité
- l’organisation fonctionnelle et matérielle d’un produit ;
- les écarts entre les performances attendues, simulées ou mesurées.
Analyser le comportement d’un système asservi | Systèmes asservis linéaires en régime permanent : structures par chaîne directe ou bouclée, perturbation, comparateur, correcteur proportionnel, précision (erreur statique) | Tale
  Modéliser les produits pour prévoir leurs performances
- construire un modèle multi-physique d’un objet par association de composants numériques issus d’une bibliothèque, en connaissant la constitution de l’objet matériel ou de sa maquette numérique
Associer un modèle à un système asservi | Capteurs | 1ère
 | Notion de système asservi : consigne d’entrée, grandeur de sortie, perturbation, erreur, correcteur proportionnel | Tale
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
26

## Slide 27
Exemples de questionnements possibles dans l’épreuve écrite sur les systèmes asservis :
  Analyse de courbes de simulation/expérimentation pour une mise en évidence des performances en chaîne directe ou bouclée
  Analyse de courbes de simulation pour l’identification d’une valeur adaptée du correcteur proportionnel en se basant sur l’erreur statique
  Comparaison qualitative d’une solution par chaîne directe et d’une solution par chaîne bouclée (erreur statique, réaction à une perturbation, etc.)
  Identifier les éléments de structure (comparateur, correcteur, etc.) d’un système asservi sur un modèle fourni
ANALYSER
MODELISER
Plan National de Formation – 02 décembre 2020
CYCLE TERMINAL DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
27