## Slide 2: L’audio en télévision

## Slide 3: Plan
Introduction : les domaines de l’audio
L’audio en télévision
  La prise de son et mixage
    Les fonctions de la console
    Les évolutions récentes
    Le loudness R128
  Le système d’ordres ou intercom

## Slide 4: Les domaines de l’audio
La sonorisation
La radio
Le studio
Le film (prise de son, montage, mixage)
La télévision

## Slide 5
Céline Dion à Bercy

## Slide 6
Delta FM

## Slide 7
RMC Paris

## Slide 9: L’audio en télévision
La console de prise de son
  Antenne
  Sonorisation
  Retour
  Mixage
Les fonctions de la console
Les évolutions récentes
Le Loudness R128
Des exemples (studios, cars régie)

## Slide 10: La prise de son
Les fonctions de la console antenne
  Lire des sources sonores de formats différents (analogiques, numériques)
  Les corriger en timbre et en niveau
  Les mélanger artistiquement
  Réaliser des mixages différents et simultanés pour plusieurs utilisations :
    Différents départs antenne
    Retours plateaux (oreillettes, sono public,…)
    Autres retours de monitoring
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 11: La prise de son
Les évolutions récentes
  Variétés des sources: MADI, SDI, formats réseau (ethersound, ravenna, …)
  Multicanal (gestion des sources, traitements spécifiques, monitoring, downmix, upmix)
  Mixage automatisé (Vistamix)
  Complexité des différents mixages
  Norme Loudness R128
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 12: La norme EBU R128
Norme précédente : permet de donner l’impression d’un niveau plus élevé tout en étant conforme (graphique de gauche)
Un film mixé avec une dynamique étendue parait alors « moins fort » (graphique de droite).
Les deux programmes étaient pourtant tous les deux conformes aux exigences techniques des diffuseurs.
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 13
Nouvelle norme « R128 » : le son ne sera plus évalué seulement en termes de niveau électrique mais également en termes d’intensité ressentie par le téléspectateur sur un programme.
Cette méthode vise à prendre en compte la perception du téléspectateur, y compris en relation avec le reste de l’antenne.
Un signal avec une grande dynamique est privilégié,
La norme EBU R128

## Slide 14
Mesure du Loudness:
S’exprime en LU (échelle relative) ou en LKFS (échelle full scale)
Filtrage en fréquences passe-haut
Sommation des canaux en 5,1 avec pondération (+1,5 dB sur LS RS)
Porte de mesure (gate relative) à -10dB du niveau Long Term
La norme EBU R128

## Slide 15
4 nouveaux paramètres de mesure apparaissent:
Le loudness Long Term (longue période d’intégration avec start/stop)
(norme : -23 LUFS)
Le loudness Short Term (courte période d’intégration)
La mesure de dynamique moyenne calculée: LRA (norme : 20 dB max)
La mesure truePeak (norme : -1dBTP)
La norme EBU R128

## Slide 16
La mesure truePeak prédit le niveau entre deux échantillons
(sur-échantillonage 4 fois minimum des appareils de mesure)
La norme EBU R128

## Slide 17
Le Loudness par RTW
La norme EBU R128

## Slide 18: Des exemples concrets
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 19
16 analogiques
Monitoring régie 5+1
Monitoring studio 1
Monitoring studio 2
Stagebox Racks 19’’
MADI en fibres optiques
simples 50 m
24 lignes analogiques
Analogique ligne
MADI optique
AES/EBU
8 AES SFC
Ethernet 1 Gigabit Cat 5
64 AES
MADI paire torsadée Cat 5
12 entrées micro/ligne
8 lignes in/out
8 AES in/out
Analogique micro/ligne
Console STUDER VISTA 5 32 faders
12 entrées micro/ligne
8 lignes in/out
8 AES in/out
32 entrées micro/ligne
8 lignes in/out
8 AES in/out
HD/SD SDI 16 canaux
12 SDI 16ch
56 AES
RFO REGIE POLYNESIE
SYNOPTIQUE STUDER
16 GPI/GPO
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 20
France 24 Régie Française

## Slide 21
France 3 Grenoble

## Slide 22
France Télévisions Régie 3

## Slide 23
AMP – Visual TV Régie antenne Studios Rive Gauche

## Slide 24
AMP – Visual TV Régie musique Studios Rive Gauche

## Slide 25
France Télévisions car HF

## Slide 26
La Première (RFO) Guadeloupe

## Slide 27
AMP – Visual TV Car 9

## Slide 28
AMP – Visual TV car 11

## Slide 29
Euromedia car 741

## Slide 31: Les systèmes d’ordres
2 fils / 4 fils
Sources et destinations
Logiciel de configuration
Exemples

## Slide 32: Système 2 fils
Boitiers (beltpacks) en chaines
Signal aller et retour sur le même câble micro
Communications en conférence sur 1 ou 2 canaux
Base
Canal 1
Canal 2
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 33: Système 2 fils numerique
Boitiers (beltpacks) en chaines ou en Y
Signal aller et retour et jusqu’à 12 canaux sur le même câble micro (avec 3 bases)
Affectation des canaux sur le boitier
Base
4 canaux
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 34: Système 4 fils
Matrice de commutation
Câblage en étoile
Communications privatives
Logiciel de configuration
Matrice
Signaux extérieurs
ou « 4 fils »
Audio
Datas
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 35
2 fils / 4 fils

## Slide 36: Système 4 fils
Sources et destinations :
  Panneaux (utilisateur)
  Groupes
  IFB
  Programmes
  Inserts téléphinques
  Différents formats
    Analogique
    AES
    MADI
    IP (local, distant)
Logiciel de configuration
  Définition des « ports »
  Configuration des panneaux
  Fonctions de groupes et conférence
  Fonctions logiques
  Fonctions spécifiques

## Slide 37: Des exemples concrets

## Slide 38
Schéma de principe ordres régie télévision
Reseau PC
Panneaux d’ordre
Matrice Eclipse Median
64 ports
(panneaux ou 4 fils)
Liaison Cat5 panneaux ou 4 fils
IP
Reseau Informatique
Liaisons Freespeak Cat5
25 x “4 x Fils” ou panneaux supplémentaires
Régie
Maintenance
Freespeak
12 Beltpacks
32 ports IP
Pour panneaux ou logiciel Concert
Splitters d’antenne
PC équipé avec logiciel CONCERT (licence pour 25 postes)

## Slide 39
Schéma de principe système d’ordres Studio 104
Reseau PC
20 Panneaux d’ordres
Matrice Eclipse Median
- 2 cartes MVX-A16
- 1 carte MADI
- 1 carte Freespeak
- 1 interface AES6-RJ
Liaison Cat5 panneaux ou 4 fils
AES
Reseau Informatique
Trunkline dynamique
MADI
Liaison antenne Freespeak Cat5
3 x V-24RD
12 x V-12RD
5 x V-12RDD
Configuration
(PC non fourni)
4 entrées AES stéréo “diffusion”
5 sorties analogiques mono “ordres”
Liaisons fibres optiques
vers autres matrices
2 x Téléphones Chef PRC100
1 sortie analogique stereo “monitoring”
1 entrée/sortie MADI 64 canaux
4 antennes Freespeak
13 boitiers Freespeak
8 GPI/O
2 GPI/O
2 GPI/O
2 GPI/O

## Slide 41
CNES Toulouse
Présentation BTS, 10/12/2013

## Slide 42
SYSPO
Lot 13
Matrice OMEGA SYSPO 1 - 144 ports
PC1
4Fils
12 x 4 fils
Via FOR-22
IP
34 x 4 Fils
PC2
PC3
Matrice OMEGA SYSPO 2 - 128 ports
Matrice OMEGA SYSPO 3 - 64 ports
Liaison Fibre
Vers
GALILEO
option
15 x FS-BP & 9 x PD2201
Audio Analogique
Fibre Optique
Audio Numérique
Catégorie 5 analogique
Reseau Informatique
Catégorie 5
39 x V12PDD
1 x V12PDD
60 x Concert Client
Serveur CONCERT
35 x V12PDD
37 x V12PDD
40 x V12PDD
40 x V12PDD
40 x V12PDD
30 x V12PDD
30 x V12PDD
NICE Mira Recorder
12 x interface TEL

## Slide 43: Nouveau centre TV CANAL+ SECP système d’ordres Clear-Com
GRILLE
EXT
SDI
Audio Analogique
Fibre Optique matrices
MADI optique
Catégorie 5 analogique
Reseau Informatique
Catégorie 5 Freespeak
SDI
Régie 1+Speak et Plateau
Regie 2 +Plateau
96 ports analogiques
64 canaux MADI
Carte fibre
Carte Freespeak
80 ports analogiques
128 canaux MADI
Carte fibre
Carte Freespeak
Panneaux Diffusion (4)
Post-Prod News
Liaisons
fibre
inter-matrice
Paramètrage
Configuration
Serveur BD
Logiciels ECS +
Production Maestro
Logiciels ECS +
Production Maestro
Logiciels ECS +
Production Maestro
8 x 4 fils Site Lumière
Internet
ou liaison
dédiée
Interfaces IP VOICE
Interface IP VOICE
4 fils Régie 2
Caméras
Prompteur
Morse Régie 2
oreillettes
retour trad
ordre plateau
4 fils Régie 5
inserts
caméras
prompteur
retour trad
oreillettes
ordre plateau
4 fils Nodal
codecs
liaisons fixes et VS
Liaisons news/3G/sat
4 fils Régie 2
Caméras
Prompteur
Décompte
Morse Régie 2
oreillettes
retour trad
ordre plateau
4 fils Régie 1
Caméras
Prompteur
Morse Régie 1
oreillettes
retour trad
ordre plateau
ROUTEUR MORSE 2
Régies 2 et 4
ROUTEUR MORSE 1
Régies 1 et 3
Redaction
Régie 4 +Plateau
Régie 5 +Speak
Nodal
Freespeak x 8
Freespeak x 8
Diffusion
4
10
8
8
8
5
5
10
46
4
4
12
4
Régie 3+Speak et Plateau
4 fils Régie 3
Caméras
Prompteur
Morse Régie 3
oreillettes
retour trad
ordre plateau
11
9
10
7
Maintenance
2

## Slide 45
SYSTÈME D’ORDRES FRANCE TÉLÉVISIONS INTERCONNEXIONV3-7
NODAL
Fr2 AB
Fr2 C
Fr3 R1
Fr5
PCAT
Réseau fibre principal
(Max 15 matrices)
Réseau fibre secondaire
Réseau Ethernet 1
Réseau Ethernet 2
Liaisons 4 fils
Traffic

## Slide 46: Merci de votre attention à cet après-midi AUDIOPOLE