## Slide 1: Présentation de 2 séquences
Domaine: L’informatique et la programmation
Cycle 4
Séminaire technologie collège
10 décembre 2015
Julien Launay

## Slide 2
Séquence 2
Séance 1
  Comment communiquer des informations avec une LED?
Séance 2
  Comment simuler le routage d’une information sur un réseau local?
Séance 3
  Comment se déplace une information dans un réseau Internet?
Comment une information se déplace dans un réseau?

## Slide 3: Séquence n°2
Problématique:
Comment une information se déplace dans un réseau?
Attendus de fin de cycle
Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique.
Connaissances
Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique.
Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de routage,
Activités:
Trouver un codage pour envoyer une information
Simuler un protocole de routage dans une activité déconnectée.
Séquence n°2

## Slide 4: Rappels sur le modèle en couche
Le modèle OSI Open Systems Interconnection : « interconnexion de systèmes ouverts »)
Transmission des signaux binaires
Adressage physique
Parcours des données et adressage logique
Connexion bout à bout, contrôle de flux
Connexion entre applications
Encryptage, décryptage des données
Point d’accès au service réseau
Rappels
Modèle OSI

## Slide 5: Fonctionnement du modèle en couches
Rappels
Modèle OSI

## Slide 6: Compétences visées
L’informatique et la programmation
Attendu de fin de cycle
Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique
Séquence n°2
Compétences développées :
- Observer et décrire sommairement la structure du réseau informatique d’un collège, se repérer dans ce réseau.
- Simuler un protocole de routage dans une activité déconnectée.
Connaissances associées :
- Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique.
- Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de routage

## Slide 7: Découverte de la couche physique Communication point à point Codage de l’information
Comment envoyer 2 informations différentes sur un même fil ?
on souhaite envoyer 2 commandes
ouvrir le portail complètement
refermer le portail complètement
Séquence n°2
Séance n°1
  Séance n°1
  Comment communiquer des informations avec une LED ?

## Slide 8: Envoi d’informations sur un support optique
Emetteur
récepteur
1 flash Led
Ouvrir portail complètement
2 flashs led
Fermer portail complètement
Rechercher un protocole pour communiquer
Fibre optique pour transmettre le signal lumineux
Îlot n°1
Îlot n°2
Séquence n°2
Séance n°1

## Slide 9: Chronogrammes associés
Info n°1 ouverture (1 flash)
Info n°2 fermeture (2 flashs)
temps
1
0
temps
1
1
Informations séries
Séquence n°2
Séance n°1
Exemple d’un protocole de communication
L’objectif est de montré que pour transmettre une information, il faut un support physique, mais aussi un code partagé par l’émetteur et le récepteur.

## Slide 10: Découvrir le fonctionnement d’un réseau
A partir d’une table de routage donnée, rechercher le chemin de l’information
Créer un aléas, ajouter un îlot  comment modifier la table (switch)
Trouver un chemin dans un réseau maillé, le routeur
Initialiser un réseau
Séquence n°2
Séance n°2
Séance n°2
  Comment simuler le routage d’une information sur un réseau local ?

## Slide 11: Comment distribuer l’information au bon destinataire ?
Îlot n°1
Îlot n°2
Îlot n°3
Îlot n°4
Îlot n°5
Îlot n°6
L’objectif est de démontrer que pour que l’information arrive au destinataire, il faut connaitre son adresse, mais pas son lieu géographique
Séquence n°2
Séance n°2
Table connue

## Slide 12: Activité sous forme d’un jeu de rôle
Îlots n°1,2,4,5,6
Répartition des rôles
ordinateur
Distribuer les messages
Îlot n°3
Envoyer et recevoir un message
Les îlots ne connaissent pas où se trouve leur destinataire!
Chaque émetteur ne dialogue qu’avec l’îlot 3!
Chaque émetteur ne répond à l’îlot 3 que si le message lui est destiné!
ordiA
ordiD
ordiB
ordiC
ordiE
Cet îlot connait la table de routage
Îlot n°3
Séquence n°2
Séance n°2
consignes
Cet îlot ne connait pas les n°îlot
Cet îlot connait les n°ordinateur
Chaque îlot désigne un messager
Switch

## Slide 13: table de routage de l’îlot n°3 (switch)
ordinateur | N° d’îlot correspondant
ordiA | Îlot n°6
ordiB | Îlot n°2
ordiC | Îlot n°4
ordiD | Îlot n°1
ordiE | Îlot n°5
Séquence n°2
Séance n°2
consignes
Seul l’îlot 3 connait la correspondance entre le N° d’ordinateur et le N° d’îlot

## Slide 14: Lancement de l’activité
ordiA
ordiD
ordiB
ordiC
ordiE
Chaque îlot envoie son message les uns après les autres!
Sur chaque îlot, un élève (ordinateur x) écrit un message et choisit son destinataire (ordinateur y)
Emetteur: ordinateur n°X
Destinataire: ordinateur n°Y
Message à envoyer
Séquence n°2
Séance n°2
lancement
A la fin de l’activité, chacun vérifie que son message lui est bien arrivé.
La table de routage est ensuite dévoilée.
Un parallèle est fait avec la structure du réseau du collège et les éléments qui le constituent (ordinateurs, imprimantes, switchs, câbles…)

## Slide 15: L’objectif de la séance 3 est de montrer le cheminement de l’information dans un réseau maillé (réseau internet)
Séquence n°2
Séance n°3
Routeur
Séance 3 :
Comment se déplace une information dans un réseau Internet ?

## Slide 16: Simulation d’un réseau type Internet
L’activité prend la même forme que pour la séance 2, mais ici chaque îlot possède une table de routage.
L’analyse des trajets des messages montre que plusieurs parcours sont possibles entre un expéditeur et un destinataire. La défaillance d’un îlot (routeur) ou d’un messager (câble) ne remet pas en cause la distribution du message si les tables de routage sont remises à jour.
Séquence n°2
Séance n°3
Routeur

## Slide 17: Eléments de synthèse
Séquence n°2
synthèse
A partir de la lecture d’un itinéraire d’un paquet de données
Compétences développées :
- Observer et décrire sommairement la structure du réseau informatique d’un collège, se repérer dans ce réseau.
- Simuler un protocole de routage dans une activité déconnectée.
A partir du plan du réseau du collège :
Légender les éléments constitutifs du réseau
Nommer et décrire la fonction de ces constituants
Tracer l’itinéraire d’une information
Représenter un itinéraire avec une table de routage

## Slide 18: Possibilité de simuler le fonctionnement d’un réseau avec l’outil logiciel gratuit « Packet Tracer de Cisco »